| Checkliste Tauchanzüge Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob die Tauchanzüge mängelfrei sind und sicher verwendet werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Einsatz von Trockentauchanzügen |  |
| Bei Arbeiten mit Schnittgefahr werden Schwere Boot (Schuhe) mit Schutzeinlagen (Kappen, Mittelfußverstärkung, Keflarbeschichtet, ..) verwendet. |  |  |  |
| Bei Schweißarbeiten wird wasserdichte, isolierende Schutzkleidung getragen. |  |
| Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, beim Schweißen und Betonieren werden Trockentauchhandschuhe verwendet. |  |  |  |
| Bei thermisch belastenden Arbeiten werden geeignete Unterzieher, Wärme- und Kühlsysteme (z.B. Kühlweste) verwendet. |  |  |  |
| Bei Verwendung des Anzugs in kontaminiertem Wasser, wird die vom Hersteller angegebene Schadstoffdurchdringung berücksichtigt (Bei der Durchdrigung des Anzugs mit Schadstoffen, ist der Anzug der Benutzung zu entziehen) |  |  |  |
| Ein- und Auslassventile sind erreichbar und nicht vom Harness verdeckt. |  |  |  |
| Der Anzug ist nach DIN 14225-2 gekennzeichnet. |  |  |  |
| Einsatz von Nasstauchanzügen |  |
| Bei Schweißarbeiten wird wasserdichte, isolierende Schutzkleidung getragen |  |  |  |
| Die Einschränkung der Tauchzeit durch Auskühlung wird beachtet. |  |  |  |
| Die Anzüge sind nach DIN 14225-1 gekennzeichnet (Angabe Wärmeisolierung) |  |  |  |
| Nasstauchanzüge werden bei Arbeiten in biologisch- und chemisch kontaminierten Medien nicht verwendet. |  |  |  |
| Nasstauchanzüge werden für den Einsatz bei Schweiß-, Schneid- und Betonierarbeiten nicht verwendet. |  |  |  |
| Reinigung verunreinigter Tauchanzüge |  |
| Bei Arbeiten zur Dekontamination von Tauchern oder Taucherinnen werden Schutzanzüge getragen, die der biologischen und chemischen Belastung widerstehen. |  |  |  |
| Bei Arbeiten zur Dekontamination von Tauchern oder Taucherinnen werden Schutzhandschuhe zu tragen, die der biologischen und chemischen Belastung widerstehen. |  |  |  |
| Beschäftigte sind im Umgang mit der Schutzausrüstung zu unterweisen (z.B. kontaminationsfreies Ausziehen der Schutzausrüstung) |  |  |  |
| Bei der Reinigung von kontaminierten Oberflächen wird Gesichtsschutz (Kopfschild, Vollgesichtsmaskemaske) und Atemschutz verwendet. |  |  |  |
| Gummistiefel der Schutzklasse S5 verwenden |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |