| Checkliste Baustelle Einsatz von Verdichtern und Druckbehältern Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Verdichtern und Druckbehältern. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Es werden nur Geräte und Behälter eingesetzt, deren Prüffrist nicht abgelaufen ist. |  |  |  |
| Es werden nur gekennzeichnete, mit einem Fabrikschild versehene Geräte verwenden Das Fabrikschild enthält alle notwendigen Angaben, wie zulässigen Betriebsüberdruck, Rauminhalt des Druckbehälters. |  |  |  |
| Das Gerät ist standsicher aufgestellt. |  |  |  |
| Sicherheitsventile und Druckmessgeräte (Manometer) sind funktionsfähig. |  |  |  |
| Sicherheitsventile sind gegen Überschreiten des Betriebsdruckes fest eingestellt und verplombt. |  |  |  |
| Die Sicherheitsventile werden nicht durch Absperreinrichtungen unwirksam gemacht. |  |  |  |
| Ablassventile - z. B. für das Entfernen von Kondenswasser - werden regelmäßig betätigt und auf Wirksamkeit überprüft. |  |  |  |
| Zusätzliche Hinweise für Verdichter |  |  |  |
| Elektrisch betriebene Verdichter werden nur über einen Übergabe-/Anschlusspunkt angeschlossen, z. B. Baustromverteiler mit RCD-Schutzschalter. |  |  |  |
| Verkleidungen beweglicher Antriebsteile (Keilriemen, Zahnräder usw.) sind nicht entfernt. |  |  |  |
| Verdichter sind so aufgestellt, dass die Ansaugung von leicht entzündlichen und entzündlichen Gasen und Dämpfen ausgeschlossen ist. |  |  |  |
| Zusätzliche Hinweise für Druckbehälter |  |  |  |
| Druckbehälter und Verdichter sind bezüglich ihrer Leistung aufeinander abgestimmt. |  |  |  |
| Vor dem Öffnen von Druckbehältern wird Druckausgleich vorgenommen (Luftüberdruck ablassen). |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |