| Checkliste Bauhof Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Überprüfung der Sicherheit von Verkehrswegen und Arbeitsplätzen im Bauhof. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Verkehrswege |  |
| Der Boden und sein Belag sind rutschhemmend. |  |  |  |
| Der Boden ist ausreichend tragfähig. |  |  |  |
| Unzulässige Höhendifferenzen sind nicht vorhanden (Aufkantungen von mehr als 4 mm, die nicht angeschrägt sind). |  |  |  |
| Verkehrswege werden von Hindernissen freigehalten. |  |  |  |
| Verschmutzungen an Arbeitsplätzen und Rutschgefahren werden umgehend beseitigt. |  |  |  |
| Standsichere Aufstiege und Tritte sind vorhanden. |  |  |  |
| Fahrordnung aufstellen (Gegenverkehr vermeiden) |  |  |  |
| Abgrenzung von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen |  |  |  |
| Bei Rückwärtsfahrt Einweiser oder Kamera einsetzen |  |  |  |
| Beleuchtung |  |
| Künstliche Beleuchtung ist vorhanden. |  |  |  |
| Sicherheitsbeleuchtung ist vorhanden. |  |  |  |
| Beleuchtungskörper werden regelmäßig gereinigt und gewartet. |  |  |  |
| Türen und Tore |  |
| Türen/ Tore bei Fußgängerverkehr lassen sich leicht öffnen. |  |  |  |
| Es gibt separate Türen/ Tore für Fußgänger und Fahrzeuge. |  |  |  |
| Pendeltüren/ -tore haben Sichtfenster oder sie sind durchsichtig. |  |  |  |
| Türen/ Tore (Rolltore) sind gegen Herabfallen gesichert. |  |  |  |
| Schiebetüren/ -tore sind gegen Ausheben und Herabfallen gesichert. |  |  |  |
| Es gibt keine Quetsch- und Scherstellen an kraftbetriebenen Türen/ Toren. |  |  |  |
| Türen/ Tore werden regelmäßig geprüft. |  |  |  |
| Regale und Lagerung |  |
| Regale und Schränke sind an Wand oder Decke sicher verankert. |  |  |  |
| Einzelne Regale sind zu größeren Gruppen fest verbunden. |  |  |  |
| Diagonalstreben sind fest verschraubt. |  |  |  |
| Es stehen geeignete Tritte oder Leitern in ausreichender Anzahl bereit. |  |  |  |
| Die größte zulässige Belastung der einzelnen Fachböden ist bekannt. |  |  |  |
| Loses Papier sowie andere entzündliche Stoffe werden nicht frei gelagert (auch nicht unter Treppen). |  |  |  |
| Die Lagerung erfolgt übersichtlich. |  |  |  |
| Lagerung auf tragfähigem und ebenem Untergrund |  |  |  |
| kippsichere Aufstellung |  |  |  |
| Hilfsmittel zum standsicheren Lagern von Rohren |  |  |  |
| Hochregallager |  |
| Die Standsicherheit von Regalen ist in jedem Betriebszustand gewährleistet. |  |  |  |
| Die Aufbau- und Betriebsanleitung von Regalen ist beachtet. |  |  |  |
| Die Träger sind beim Be- und Entladen mit Fördermitteln gegen Abheben gesichert. |  |  |  |
| Lagergut ist vor Herabfallen gesichert. |  |  |  |
| Kennzeichnungen bei Feldlasten < 200 kg bzw. > 1000 kg ist vorhanden. |  |  |  |
| Aufstiege sind gekennzeichnet. |  |  |  |
| Instandhaltungsarbeiten |  |
| Schadstoffe werden im Entstehungsbereich abgesaugt. |  |  |  |
| Es ist eine Lüftung vorgesehen. |  |  |  |
| Ex-Schutz ist eingebaut. |  |  |  |
| Ölabscheider sind vorhanden und werden eingesetzt. |  |  |  |
| Sozialeinrichtungen |  |
| Waschräume sind vorhanden. |  |  |  |
| Toiletteneinrichtungen sind vorhanden. |  |  |  |
| Umkleideräume sind vorhanden. |  |  |  |
| Regelmäßige Reinigung der Sozialeinrichtungen ist organisiert. |  |  |  |
| Pausenraum ab 10 Beschäftigten ist vorhanden. |  |  |  |
| Gefahrstofflager |
| Gefahrstoffe nicht in Pausen- und Aufenthaltsräumen lagern. |  |  |  |
| Behälter dicht geschlossen an kühlen, gut gelüfteten Orten lagern. |  |  |  |
| Gefahrstoffe nur in gekennzeichneten Behältern aufbewahren. |  |  |  |
| Gefahrstoffkataster anlegen |  |  |  |
| Ätzende Produkte (z. B. Zementschleierentfernen, Epoxidharze) in separaten Räumen lagern. |  |  |  |
| Ätzende Produkte in ausreichendem Abstand getrennt von anderen Stoffen lagern. |  |  |  |
| Gesundheitsschädliche und brennbare Flüssigkeiten nicht an Verkehrswegen oder in Arbeitsräumen lagern. |  |  |  |
| Gesundheitsschädliche und brennbare Flüssigkeiten in geeigneten Gefäßen lagern. |  |  |  |
| Gifte Stoffe (zum Beispiel Holzschutzmittel, Reiniger oder Epoxidharzsysteme) immer unter Verschluss lagern. |  |  |  |
| Zugang zu giftigen Stoffen nur für sachkundige Personen oder deren Beauftragte. |  |  |  |
| Zusammenlagerungsverbot von giftigen Stoffen |  |  |  |
| Wassergefährdende Stoffe in Auffangwannen aufstellen (z. B. Diesel). |  |  |  |
| Silos/ Spänebunker |
| bauliche Ausbildung |  |  |  |
| Einsatz von Hebezeugen |
| Einsatz tragfähiger Hebezeuge mit geeigneten Anschlagmöglichkeiten und Anschlagmitteln. |  |  |  |
| Zusatzeinrichtung (z. B. Warneinrichtung) |  |  |  |
| Prüfung/ Kontrolle der Anschlagmittel |  |  |  |
| Unterweisung: sicheres Anschlagen und Führen von Lasten Mitgängertransport minimieren |  |  |  |
| Einweiser einsetzen |  |  |  |
| tägliche Sicht- und Funktionsprüfung |  |  |  |
| Sachkundigenprüfung |  |  |  |
| Sachverständigenprüfung |  |  |  |
| Unterweisung und schriftliche Beauftragung des Bedieners |  |  |  |
| Materialtransport |
| Unzulässige Personenbeförderung verhindern. |  |  |  |
| Geeignete Lastaufnahmemittel einsetzen (z. B. Bänder, Vakuumheber). |  |  |  |
| Ladungssicherung (Zurrpunkte, Zurrmittel) |  |  |  |
| Tankstellen |
| Zapfsäule und Anlage prüfen |  |  |  |
| Feuerlöscher bereitstellen und prüfen |  |  |  |
| Schutzhandschuhe beim Betanken |  |  |  |
| Rauchverbot mit Aushang |  |  |  |
| Ölabscheider |  |  |  |
| Batterieladeraum |
| bauliche Einrichtung |  |  |  |
| Unterweisung zum Laden von Batterien |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |