| Checkliste Fahrbare Arbeitsbühnen Diese Checkliste hilft Ihnen, fahrbare Arbeitsbühnen sicher und zuverlässig einzusetzen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Aufbau- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers liegt vor. |  |  |  |
| Das Kleingerüst/ die fahrbare Arbeitsbühne wird nach der Aufbau- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers aufgebaut. |  |  |  |
| Die zulässige Belastung ist den Benutzern bekannt (siehe Aufbau- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers). |  |  |  |
| Fahrrollen sind unverlierbar befestigt. |  |  |  |
| Arbeitsgerüste stehen auf einer ebenen und tragfähigen Unterlage. |  |  |  |
| Die Benutzer sind angewiesen, die Fahrrollen nach dem Verfahren durch Bremshebel festzusetzen. |  |  |  |
| Die Benutzer sind angewiesen, das Kleingerüst/ die fahrbare Arbeitsbühne nur in Längsrichtung oder übereck zu verfahren. |  |  |  |
| Es ist sichergestellt, dass Gerüste nicht vor ihrer Fertigstellung benutzt werden. |  |  |  |
| Fahrbare Gerüste werden erst bestiegen, wenn sie gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert sind. |  |  |  |
| Es werden nur Innenaufstiege benutzt. |  |  |  |
| Fahrbare Gerüste werden nur bewegt, wenn sich auf ihnen keine Personen befinden. |  |  |  |
| Es werden keine Hebezeuge am Gerüst angebracht. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |