| Checkliste Einsatz von Hebezeugen/ Kranen Diese Checkliste hilft Ihnen beim sicheren Einsatz von Hebezeugen/ Kranen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Prüffristen des Hebezeugs/Kranes sind nicht abgelaufen. |  |  |  |
| Das Hebezeug/ der Kran ist entsprechend der Betriebsanleitung standsicher und auf einem tragfähigen Untergrund aufgestellt. |  |  |  |
| Abschrankungen und Schwenkbegrenzung sind eingehalten. |  |  |  |
| Abstände zu Baugruben/ Gräben sind ausreichend. |  |  |  |
| Stand-/ Laufflächen besitzen eine Mindestbreite von 0,50 m (Quetschgefahr). |  |  |  |
| Der Hebezeugführer ist schriftlich beauftragt. |  |  |  |
| Das Hebezeug/ der Kran wird nicht überlastet. |  |  |  |
| Ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m zwischen sich bewegenden Teilen des Hebezeuges/ Kranes und festen Teilen der Umgebung, z. B. Bauwerk, Gerüst, Materialstapel usw., ist eingehalten - bzw.durch stabile Schutzgeländer oder Schutzzäune abgesperrt. |  |  |  |
| Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist eingehalten. |  |  |  |
| Es wird ein Einweiser eingesetzt, wenn der Hebezeugführer die Last nicht beobachten kann. |  |  |  |
| Die Verständigung mit dem Einweiser ist festgelegt - Handzeichen oder Sprechfunk. |  |  |  |
| Die Überlastsicherung wird nicht als Waage benutzt. |  |  |  |
| Täglich vor Arbeitsbeginn nimmt der Hebezeugführer eine Funktionsprüfung sämtlicher Notendschalter und Bremsen vor - auch Prüfung der Gleisanlage. |  |  |  |
| Die Funktion der Hakensicherung am Kranhaken wird vom Hebezeugführer regelmäßig überprüft. |  |  |  |
| Seile werden vom Hebezeugführer regelmäßig auf Seilschäden hin kontrolliert. |  |  |  |
| Die Notendschalter werden nicht betriebsmäßig angefahren. |  |  |  |
| Es werden keine Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel befördert - Ausnahme: z. B. Betonkübel mit Standplatz. |  |  |  |
| Lasten werden sorgfältig transportiert: nicht schräg ziehen und pendeln, festsitzende Lasten nicht losreißen. |  |  |  |
| Lasten werden nicht am unbesetzten Hebezug/ Kran hängen gelassen. |  |  |  |
| Hebezeug/ Kran wird nach Arbeitsende in Feierabendstellung gebracht. |  |  |  |
| Autokrane - Betrieb im Straßenverkehr |  |
| Ausleger ist auf dem Fahrgestell festgelegt und Oberwagen ist verriegelt. |  |  |  |
| Zubehörteile sind festgelegt und gegen Herabfallen gesichert. |  |  |  |
| Handbetätigte Abstützungen sind gegen Herausrutschen gesichert, z. B. bei Kurvenfahrt. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |