| Checkliste Einsatz von Hubarbeitsbühnen Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Hubarbeitsbühne ist entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufgestellt. |  |  |  |
| Es sind keine Quetsch- und Scherstellen vorhanden. |  |  |  |
| Die Hubarbeitsbühne wird nicht überlastet. |  |  |  |
| Der Bereich unter seitlich ausgeschwenkten Arbeitsplattformen von Hubarbeitsbühnen ist gesichert, wenn sie im Verkehrsbereich von Straßenfahrzeugen niedriger als 4,50 m über Gelände abgesenkt sind. |  |  |  |
| Bei Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr wird die gelbe Blinkleuchte eingeschaltet. |  |  |  |
| Arbeiten im Bereich Spannung führender elektrischer Freileitungen werden nur durchgeführt, wenn die Hubarbeitsbühne entsprechend der Nennspannung, mindestens aber für 1000 V, isoliert ist. Bei diesen Arbeiten halten sich mindestens zwei Personen auf der Arbeitsbühne auf. |  |  |  |
| Klappbare Schutzgeländer werden vor Arbeitsbeginn in Schutzstellung gebracht. |  |  |  |
| Bei Flurförderzeugen zugelassene Arbeitskörbe nach Herstellerangaben verwenden. |  |  |  |
| Wenn die Gefahr des Herausschleuderns besteht (z.B. unebener Untergrund): Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz verwenden. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |