| Checkliste Einsatz von Mastkletterbühnen Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Mastkletterbühnen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Betriebs- und Montageanleitung der Mastkletterbühne ist auf der Baustelle vorhanden. |  |  |  |
| Bei Auf-, Abbau und Betrieb wird die Betriebs- und Montageanleitung des Herstellers beachtet. Hieraus können u. a. die Verankerungsabstände des Fahrmastes entnommen werden. |  |  |  |
| Die Standsicherheit und Sicherheit gegen Einsinken ist gewährleistet. |  |  |  |
| Eine ausreichende Lastverteilung durch Unterbauen ist gewährleistet |  |  |  |
| Bei Aufstockarbeiten des Fahrmastes wird die Montageanleitung beachtet. Aus ihr geht auch hervor, ob Anseilschutz zu tragen ist. |  |  |  |
| Elektrisch betriebenen Mastkletterbühnen werden nur über einen Anschlusspunkt angeschlossen, zum Beispiel Baustromverteiler mit RCD-Schutzeinrichtung. |  |  |  |
| Schlaffseilbildung wird vermieden, wenn es sich um einen seilgetriebenen Mastkletterbühne handelt. |  |  |  |
| Die Mastkletterbühne wird nur durch eine beauftragte Person bedient. |  |  |  |
| Diese beauftragte Person überprüft die Mastkletterbühne regelmäßig auf augenscheinliche Mängel. |  |  |  |
| Bei Gefahr durch herabfallende Gegenstände: ein Schutzdach ist vorhanden. |  |  |  |
| Erforderliche Prüfungen von Mastkletterbühnen nach jeder Montage durch die hierzu beauftragte und befähigte Person. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |