| Checkliste Einsatz von Personenaufnahmemittel (PAM) Diese Checkliste hilft Ihnen beim sicheren Einsatz von Personenaufnahmemittel (PAM). Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Prüffristen des PAM sind nicht abgelaufen. |  |  |  |
| Das PAM ist entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufgestellt. |  |  |  |
| Der PAM-Hebezeugführer ist schriftlich beauftragt. |  |  |  |
| Das PAM wird nicht überlastet. |  |  |  |
| Notendhalteeinrichtungen werden betriebsmäßig nicht angefahren. |  |  |  |
| Notablass (z. B. bei Energieausfall) ist funktionsfähig. |  |  |  |
| Es ist kein freier Fall möglich. |  |  |  |
| Der Hebezeugführer verlässt den Steuerstand seines Hebezeuges nicht, solange das PAM besetzt ist. |  |  |  |
| Der Betrieb ist so eingerichtet, dass der Hebezeugführer das PAM in allen Stellungen gut beobachten kann. |  |  |  |
| Zur Verständigung sind eindeutige und deutlich wahrnehmbare Zeichen vereinbart. |  |  |  |
| Das PAM ist so gesichert, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen möglich ist - Verankern, Festbinden und Absetzen. |  |  |  |
| Das PAM ist gegen starkes Pendeln gesichert. |  |  |  |
| Gleichzeitig mit dem PAM werden am Tragmittel des Hebezeuges keine weiteren Lasten angeschlagen. |  |  |  |
| Hochziehbare PAM werden während der Benutzung täglich durch den Hebezeugführer gemeinsam mit dem Aufsichtführenden geprüft. |  |  |  |
| PAM-Anschlagseile |  |
| Die Lasthaken besitzen Sicherungen. |  |  |  |
| Die Bemessung der Anschlagseile beträgt ein 10-faches des zulässigen Gesamtgewichts. |  |  |  |
| Die PAM-Anschlagseile sind beweglich, mind. 1 m lang. |  |  |  |
| Mindestdurchmesser/ Seil |  |  |  |
| nur mit Werkzeug lösbar |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |