| Checkliste Einsatz von Rettungsmitteln gegen Ertrinken Diese Checkliste hilft Ihnen beim sicheren Rettungsmitteln gegen Ertrinken Die Checkliste können Sie erweitern und an Ihre spezifische Situation anpassen. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Seitenschutz oder Geländer fehlen: Rettungsringe mit Rettungsleinen am Steg bereithalten |  |  |  |
| Seitenschutz oder Geländer fehlen: Rettungsringe mit Rettungsleinen an Bord bereithalten |  |  |  |
| Beiboote (Rettungsboote) einsatzbereit vorhalten (DIN83503). Abmessung Beiboot: Länge > 3,50 m, Breite > 1,50 m, Höhe > 0,60 m |  |  |  |
| Über 3 m/s strömendes Gewässer: Beiboote (Rettungsboote) mit Motorantrieb |  |  |  |
| Rettungswesten sind automatisch aufblasbar |  |  |  |
| Rettungswesten sind für den erforderlichen Auftrieb ausgewählt. Berücksichtigen: Konstitution der Beschäftigten, Kleidung, Werkzeug, … |  |  |  |
| Auftrieb durch Rettungsweste und Kleidung darf Beschäftigten nicht in Bauchlage drehen |  |  |  |
| Rettungswesten nicht unter der Kleidung (z.B. Regenjacken) tragen |  |  |  |
| Mindestauftrieb der Rettungswesten 100 N, Kennzeichnung beachten |  |  |  |
| Rettungswesten vor Benutzung auf Betriebssicherheit überprüfen (Luftpatrone, Tablette, …). |  |  |  |
| Rettungswesten sind nach Herstellerangabe geprüft. |  |  |  |
| Einsatz der Rettungswesten ist regelmäßig geübt |  |  |  |
| Beschäftigte sind über die Pflicht zum Tragen von Rettungswesten informiert. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |