| Checkliste Einsatz von Walzenschleifern bei Parkettarbeiten Diese Checkliste hilft Ihnen beim sicheren Einsatz von Walzenschleifern. Die Checkliste können Sie erweitern und an Ihre spezifische Situation anpassen. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Nur CE- gekennzeichnete und geprüfte Maschinen verwenden |  |  |  |
| Die Betriebs- und Montageanleitung ist am Einsatzort vorhanden |  |  |  |
| Schleifgrund auf Schadstoffe überprüfen z.B. Blei, Eichen- bzw. Buchenholz |  |  |  |
| Fehlerstrom- Schutzeinrichtung RCD benutzen |  |  |  |
| Maschine incl. Zuleitungskabel auf augenscheinliche Mängel überprüfen |  |  |  |
| Bei Mängelfeststellung Maschine nicht benutzen |  |  |  |
| Maschine nicht über elektrische Leitungen bewegen |  |  |  |
| Bei Wartung, Schleifbandwechsel und Staubsackwechsel den Stecker ziehen |  |  |  |
| Sachgerechte Wartung z. B. durch den Hersteller |  |  |  |
| Maschine nicht mit aufgespannten Schleifband starten |  |  |  |
| Nur zugehöriges Schleifband verwenden; Schleifband muss exakt mit der Walze abschließen; auf Laufrichtung des Schleifbandes achten |  |  |  |
| Nur den zugehörigen Staubsack verwenden; Sitz des Staubsackes überprüfen |  |  |  |
| Staubsack nur im Freien entleeren |  |  |  |
| Staub fachgerecht entsorgen ( Brand- und Explosionsgefahr; ev. Gefahrgut) |  |  |  |
| Atemschutz, mindestens P2, verwenden |  |  |  |
| Augenschutz verwenden |  |  |  |
| Gehörschutz verwenden |  |  |  |
| Beim Transport Hebehilfen benutzen |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |