|  | Calciumoxid |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. Verursacht Verätzungen. Vorübergehende Beschwerden (Husten, Übelkeit, Kopfschmerzen) möglich. Kann Lungenentzündung, Nasenscheidewanddurchlöcherung verursachen. Reizt die Atemwege, Augen, Verdauungsorgane. Augenschäden möglich. Reagiert mit Wasser unter Wärmeentwicklung, Spritzgefahr! Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung, Spritzgefahr! Beim Verdünnen dem Wasser zugeben, nie umgekehrt. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Bei Stäuben nur mit Absaugung arbeiten! Staubentwicklung vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Produktreste von der Haut entfernen! Hautpflegemittel verwenden! Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Korbbrille! Handschutz: Handschuhe aus Naturlatex, Polychloropren, Nitrilkautschuk, Polyvinylchlorid, Butylkautschuk, Fluorkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. Atemschutz: Partikelfilter P____ (weiß) Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Alkalibeständige Schutzkleidung! |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen! Produkt ist nicht brennbar. Bei Nasslöschung Bildung stark ätzender Lauge. Wenn möglich, trocken löschen! Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Durch Calciumoxid sind schwere Augenschäden möglich! Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. 15 Minuten mit Wasser spülen. Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Keine Hausmittel. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: |  |
| --- | --- |