|  | Betontrennmittel, kennzeichnungsfrei GISCODE: BTM 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Eine Betriebsanweisung ist nur für die Anwendung im Spritzverfahren erforderlich. |  |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Haut reizen. Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Bei Arbeiten in Räumen für Frischluftzufuhr sorgen (Türen öffnen). Beim Verspritzen Über-Kopf-Arbeiten vermeiden. Im Freien nicht gegen den Wind sprühen. Gefäße nicht offen stehen lassen! Waschgelegenheit vorsehen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Hautpflegemittel verwenden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Putzlappen nicht in die Taschen der Arbeitskleidung stecken! Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Bei Spritzauftrag: Gestellbrille oder Helmvisier. Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. Atemschutz: Bei Spritzverfahren: Partikelfilter P2 (weiß) an Halbmaske. Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Beim Aufsprühen Kunststoffschürze tragen. |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver oder Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl)! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss vermieden werden. Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünner! Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: Produktreste: Ölgetränkte Putzlappen bzw. Pads sammeln in: Nicht ausgetrocknete Gebinde: Ausgetrocknete Gebinde: |  |
| --- | --- |