Krantransport – Transportarbeiten mit flurgesteuertem Kran

●	Abstürzen der Last.

●	Anfahren von Personen und Betriebseinrichtungen mit dem Kran.

●	Anstoßen von Personen und Betriebseinrichtungen durch Pendeln der Last.

●	Benutzen des Krans durch unbefugte Personen.

●	Der Kran darf nur von ausgebildeten und beauftragten Personen gesteuert werden.

●	Vor dem Anschlagen der Last Gewicht und Schwerpunkt ermitteln.

●	Kran nicht überlasten.

●	Vor Arbeitsbeginn die Funktion der Bremsen und Not-End-Halt-Einrichtungen prüfen.
Achtung: 	Die durch Not-End-Schalter begrenzten Endstellungen des Hubwerkes dürfen betriebsmäßig nicht 
		angefahren werden.

●	Zustand des Krans auf äußere Mängel beobachten, z.B.:
–	Zustand des Kranhakens und der Hakensicherung
–	Zustand der Steuerbirne
–	Zustand des Hubseils

●	Vor Anheben der Last aus dem Gefahrenbereich treten.

●	Pendeln der Last vermeiden, z.B. durch:
–	Kranhaken senkrecht über Schwerpunkt der Last fahren.
–	Vorsichtiges Anfahren und Anhalten des Krans.

●	Last nicht Schrägziehen, Verziehen oder Schleifen.

●	Last und Lastaufnahmemittel während der Fahrbewegungen beobachten.

●	Last nicht über Personen hinwegfahren
(nie, wenn die Last an Magnet oder Vakuumheber angeschlagen ist).

●	Arbeiten mit zweiter Person:
–	Von Hand angeschlagene Last erst auf Zeichen anheben.
–	Kann die Last beim Aufnehmen, Fahren und Absetzen nicht beobachtet werden, nur auf Zeichen des 
	Einweisers bewegen.

●	Mängel dem Vorgesetzten melden.

●	Bei sicherheitsrelevanten Störungen Kran abstellen, sichern und Vorgesetzten informieren.

●	Unfallstelle sichern.

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

●	Verletzte betreuen.

●	Mängel nur vom Sachkundigen beseitigen lassen.

●	Instandhaltungsarbeiten am Kran werden durchgeführt von: _____________________________________

●	Für die Entsorgung ist zuständig: __________________________________________________________

# Text boxes

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112

6. Instandhaltung, Entsorgung

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.24

Namen der Firma hier einsetzen