| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Presszange | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Presszangen |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahren bestehen aufgrund bewegter Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke. Fehlende und mangelhafte Schutzvorrichtung stellen eine Gefahr dar. Vor Wechsel der Press - bzw. Aufweitwerkzeuge Netzstecker ziehen bzw. Akku entnehmen. Während der Arbeiten dritte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten. Antriebsmaschine während des Betriebes nur am Gehäusegriff und am Schaltergriff festhalten. Radialpresse niemals bei nicht verriegeltem Zangenbolzen betreiben. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzbrille). Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschine auf augenscheinliche Mängel untersuchen und die Funktionstätigkeit der Schutzeinrichtung prüfen. Vor Verwendung von Presszangen fremder Fabrikate, Betriebsanleitung des Presszangenherstellers beachten. Beschädigte Presszangen, Pressköpfe, Aufweitköpfe nicht Instandsetzen (Bruchgefahr). Einbau- und Montageanweisung der Systemhersteller beachten. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Störungen Arbeiten einstellen. Festgestellte Mängel sind nach dem Sichern der Maschine dem Vorgesetzten zu melden. Beschädigte bzw. defekte elektrische Leitungen und Steckvorrichtungen nicht benutzen, sondern aussortieren und besonders kennzeichnen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
| Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. Notruf: Ersthelfer ist Tel.: … |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Fachkundigen und beauftragten Personen durchgeführt werden. Abfallmaterial in die für die Entsorgung vorgesehenen Sammelbehälter geben. |
| FOLGEN BEI NICHTBEACHTUNG |
| Verletzungen, Sachschäden |