| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Umgang mit Fahrgerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Fahrgerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen. Typ: ……………………….. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Bei ungeeignetem Untergründen, unsachgemäßem Aufbau und Handhaben sowie bei starken Wind besteht die Gefahr des Umstürzens von Fahrgerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen mit Absturz von Personen |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Fahrgerüste und fahrbare Arbeitsbühnen nur nach Aufbau- und Gebrauchsanweisung des Herstellers aufbauen. Maximale Aufbauhöhe hängt von Einsatzbereichen ab: innen 12 m / außen 8 m. Aufbau durch befähigte Person Herr / Frau …….. prüfen lassen. Diese gibt schriftlich frei. Bei augenscheinlichen Mängeln (Ballastierung fehlt, Feststellrollen defekt) Fahrgerüst / fahrbare Arbeitsbühne nicht benutzen. Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern. Arbeitsplätze nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen. Während des Verfahrens dürfen sich keine Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen befinden. Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (zum Beispiel Sturm) Fahrgerüst / fahrbare Arbeitsbühne überprüfen. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei festgestellten Mängel Arbeiten unverzüglich einstellen. Gerüst gegen Benutzung sichern und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen.Arbeiten erst nach Freigabe durch die benannte befähigte Person wieder aufnehmen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
|  | Ruhe bewahren. Ersthelfer heranziehen. Bewußtlose in stabile Seitenlage bringen.Notruf: 112 Unfall an Vorgesetzten …………. melden. |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Mängel festgestellt, sind diese dem Gerüsthersteller anzuzeigen. Nach Einsatz auf der Baustelle ist das Fahrgerüst / die fahrbare Arbeitsbühne auf dem Bauhof auf Defekte zu überprüfen. Defekte Gerüstbauteile nur durch zulässige Bauteile ersetzen. |
| FOLGEN BEI NICHTBEACHTUNG |