Arbeitsplatz / -bereich:

Brückenhohlkasten und Brückenpfeiler

|  | BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF |  |
| --- | --- | --- |
| TAUBENKOT |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
| Biologische Arbeitsstoffe: Im Taubenkot sind u.a. viele Infektionserreger enthalten. Diese können Lungen- oder Darmerkrankungen verursachen, die zum Teil erst nach 3 bis 4 Wochen auftreten. Hinzu kommen Parasiten, wie die Taubenzecke oder Milbe, die auch den Menschen befallen können. Durch Aufwirbelung des Taubenkotes beim Reinigen können diese Erreger in die Luft gelangen. Durch die Staubbildung bedingt können auch Schimmelpilzsporen in hohen Konzentrationen in der Luft vorhanden sein. Dies kann zusätzlich zu allergischen Reaktionen insbesondere der Atemwege führen. Gefahrstoffe: Taubenkot hat aufgrund seines hohen pH-Wertes eine ätzende Wirkung. Allgemeine Gefahren: [Auf weitere Gefahren der Baustelle, wie Absturzgefahr, elektrischer Strom, ... ist vom Unternehmer hinzuweisen] Gesundheitsgefahren: Lungen- oder Darmerkrankungen durch Infektionserreger Allergische und toxische Wirkung durch Schimmelpilze, Endotoxine und Parasiten Brand- und Explosionsgefahr bei sehr trockenem, aufgewirbeltem Taubenkot [weitere Gesundheitsgefahren sind vom Unternehmer gemäß Gefahrenanalyse zu ergänzen] Aufnahmepfade: Atemluft (Infektionserreger, Stäube) Haut, Schleimhaut (besonders bei Riss- und Schnittverletzungen oder vorgeschädigter Haut) Mund Allg. Hinweis: Der Taubenkot kann durch verschmutze Gegenstände oder Kleidung in Sozialräume und Fahrerkabinen von Baumaschinen verschleppt werden. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Technische Schutzmassnahmen: Zum Entfernen des Taubenkotes möglichst Sauger XY [Kategorie H] verwenden. Organisatorische Schutzmassnahmen : Betreten des Schwarzbereiches nur mit Schutzkleidung Staubbildung ist zu vermeiden. Hierfür muss der Taubenkot mit Sprinkler leicht benässt werden. Alleinarbeit ist untersagt. Rauchen, Essen, Trinken und Schnupfen ist nur im Weißbereich gestattet. Erste-Hilfe-Material einschließlich Augenspülflasche ist in der Schwarz-/Weißanlage staubgeschützt vorzuhalten Erste-Hilfe-Material einschließlich Augenspülflasche ist zusätzlich staubgeschützt am Arbeitsplatz vorzuhalten. Hautschutzcreme XY [vom Unternehmer zu ergänzen] ist vor dem Anziehen der Schutzhandschuhe und nach Reinigung der Hände (siehe Hautschutzplan) anzuwenden. Im Schwarzbereich eingesetzte Geräte sind vor Verbringen in den Weißbereich mit [vom Unternehmer auszufüllen] zu reinigen. Nach Verlassen des Schwarzbereichs Stiefelwaschanlage benutzen. Benutzung der S/W-Anlage: Stiefel im Stiefelwechselbereich lagern. Vor jeder Arbeitspause: Hände und Gesicht reinigen, Hände desinfizieren, kontaminierte Schutzkleidung ablegen und in die bereitgestellten Sammelbehälter entsorgen. Nach Beendigung der Arbeit: Händedesinfektion, duschen, Hautpflegemittel benutzen, Kleidung wechseln. Umgang mit Atemschutzgeräten: Im Arbeitsbereich: bei Nichtgebrauch in täglich zu reinigende Behälter ablegen. In den Pausen: in der Schwarz-Weißanlage auf gekennzeichneter Fläche ablegen. Nach Arbeitsende: dem Gerätewart zur Reinigung und Wartung übergeben. Persönliche Schutzausrüstung: Im gesamten Bereich ist folgende Schutzausrüstung zu tragen: Grundausrüstung [vom Unternehmer zu konkretisieren]: Schutzstiefel S2/II Nitrilgetränkte [....] Schutzhandschuhe [....] Einwegschutzanzüge Atemschutz: Gebläseunterstütze Vollmaske mit Partikelfilter P2 (TM2P) |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Beim Auftreten von Unregelmäßigkeiten (z.B. Auftreten unbekannter Gerüche, Auffinden von Fremdkörpern, Entwicklung von Rauch oder Dämpfen) ist der Gefahrenbereich sofort zu verlassen und der verantwortliche Bauleiter [Name ...] zu informieren. Bei Brand ist der Arbeitsbereich unverzüglich zu verlassen. Die örtliche Leitstelle der Feuerwehr [Tel.-Nr.: ......] ist zu informieren. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE |
| Auf der Baustelle hat ein ausgebildeter Ersthelfer [Name] ständig anwesend zu sein. Bei Auftreten von Unwohlsein, Durchfall, Schwindel oder Erbrechen ist der Vorgesetzte zu informieren und der Arzt zu konsultieren. Bei Spritzern ins Auge ist dieses mit [.....] zu spülen. Bei Bergung der Verletzten ist auf die eigene Sicherheit zu achten. Transportmittel XY [vom Unternehmer zu spezifizieren] ist vorzuhalten. Bei Lagerung und Transport des Verletzten ist für Frischluftzufuhr zu sorgen. Bei Verletzungen mit Kontamination ist dies den Rettungssanitätern mitzuteilen. Die Telefonnummer der Rettungsleitstelle lautet: [........] Alle Verletzungen sind im Verbandbuch einzutragen. |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |

Verwendete Filter aus dem Atemschutzgeräten, Einwegschutzkleidung (Schutzanzüge und -handschuhe) sind in die gekennzeichneten Sammelbehälter vor der Schwarz-/Weißanlage zu entsorgen.

Taubenkot ist in den XY- Behältern zur Entsorgung bereitzustellen.

Behälter sind nach der Befüllung mit gelbem Klebeband zu verschließen und mit „Biogefährdung“ zu kennzeichnen.

# Text boxes

Tätigkeit:

Entfernen des Taubenkotes

# BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BioStoffV,

§ 14 GefStoffV

Ausgabe