Gabelstapler – Mitnahme von Personen

●	Quetsch- und Schergefahren an engen Stellen, z.B. Tordurchfahrten, Gegenverkehr

●	Herabfallen des Beifahrers während der Fahrt

●	Mitfahrt ist nur auf Gabelstaplern mit Beifahrersitz und Haltegriff erlaubt

●	Die Fahrgeschwindigkeit darf 16 km/h nicht überschreiten

●	Die Mitnahme von Personen ist nur mit Auftrag des Vorgesetzten zulässig

●	Der Fahrer darf erst anfahren, wenn der Beifahrer sicher Platz genommen hat

●	Das Auf- und Absteigen ist nur während des Stillstands erlaubt

●	Der Beifahrer hat die Haltegriffe zu benutzen

●	Das Hinausstrecken von Körperteilen über die Kontur des Gabaelstaplers (z. B. Hängelassen der Beine) ist verboten

●	Die Mitnahme von Personen auf den Gabeln, auf Paletten bzw. Lasten ist nicht zulässig

●	Bei Störungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Gabelstapler abstellen, 
sichern und Vorgesetzten informieren

●	Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen

●	Unfallstelle sichern

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen

●	Verletzten betreuen

●	Instandhaltungsarbeiten am Gabelstapler werden durchgeführt von: ____________________________________

●	Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: _______________________________________________________

# Text boxes

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.03

Namen der Firma hier einsetzen

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

6. Instandhaltung, Entsorgung

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112