Gabelstapler – Transport feuerflüssiger Massen

●	Hitze, Wärmestraheln

●	Flammen

●	Herausspritzende feuerflüssige Massen

●	Nur den für den Transport der Pfannen freigegebenen Gabelstapler benutzen

●	Der Einsatz von Gabelstaplern mit Luftreifen ist unzulässig

●	Es dürfen nur Gabelstapler eingesetzt werden, deren Kraftstoffsystem durch Hitzeeinwirkung nicht entzündet 
werden kann

●	Der Fahrerplatz muß Schutz gegen Einwirkung von Wärmestrahlen, Flammen und gegen Herausspritzen der feuerflüssigen Massen bieten

●	Die Sichtverhältnisse dürfen durch den Schutz nicht beeinträchtigt werden

●	Pfannen müssen mit dem Gabelträger formschlüssig und sicher verbunden werden

●	Für das Vergießen feuerflüssiger Massen dürfen nur sicher steuerbare Dreh- und Kippgeräte eingesetzt werden

●	Die Last muß in jeder Stellung – auch bei Ausfall des Antriebs – sicher gehalten werden können

●	Transportpfannen dürfen nur soweit gefüllt werden, daß beim Transport ein Überschwappen des Inhalts ausgeschlossen ist

●	Beim Transport gefüllter Pfannen dürfen Gabelstapler nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren

●	Der Transport darf nur auf den festgelegten Verkehrswegen erfolgen

●	Bei Störungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Gabelstapler abstellen, 
sichern und Vorgesetzten informieren

●	Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen

●	Unfallstelle sichern

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen

●	Verletzten betreuen

●	Instandhaltungsarbeiten am Gabelstapler werden durchgeführt von: ____________________________________

●	Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: _______________________________________________________

# Text boxes

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.05

Namen der Firma hier einsetzen

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

6. Instandhaltung, Entsorgung

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112