Gabelstapler – Batterie wechseln

●	Explosionsgefahr

●	Brandgefahr

●	Verätzung durch Säure

●	Herunterfallende Teile

●	Gefahr durch elektrischen Strom

●	Betriebsanleitung der Hersteller der Batterie und des Gabelstaplers beachten

●	Gabelstapler sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern

●	Gabeln absenken, Mast nach vorne neigen

●	Batteriestecker ziehen

●	Nur vom Hersteller nach Größe und Gewicht zugelassene Batterien einbauen

●	Beim Batteriewechsel darf die Batterie erst ca. 10 Min. nach dem Abklemmen wieder angeklemmt werden, da 
sonst die Ladeanzeige falsch anzeigt und die Hydraulik abschaltet

●	Batterie mit dem bereitgestellten Hebezeug und Anschlagmittel transportieren

●	Batterie vorsichtig anheben und auf Fahrerschutzdach achten

●	Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen (Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe)

●	Batterie gegen Verrutschen sichern

●	Batteriepole mit säurefreiem Fett schützen

●	Auf festen Sitz der Polklemmen achten

●	Brand melden

●	Löschversuch mit bereitgestelltem Löschmittel unternehmen

●	Mängel dem Vorgesetzten melden

●	Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen

●	Unfallstelle sichern

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen

●	Verletzten betreuen

●	Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit klarem Wasser abspülen

●	Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von: _______________________________________

●	Altbatterien werden entsorgt von: ________________________________________________________________

# Text boxes

6. Instandhaltung, Entsorgung

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.07

Namen der Firma hier einsetzen