Gabelstapler – Austausch von Treibgasflachen

●	Brand- und Explosionsgefahr

●	Verpuffungsgefahr

●	Erfrierungsgefahr

●	Treibgasflachen nur im Freien über Erdgleiche und erst nach Schließen des Flaschenventils wechseln

●	Beim Flaschenwechsel Motor abstellen, Zündquellen fernhalten und nicht rauchen

●	Beim Flaschenwechsel zum Schutz vor Kälte Handschuhe aus Leder tragen

●	Nur Treibgasflaschen mit 270°-Ventil-Schutzkragen einbauen

●	Die Treibgasflasche liegend, mit der Kragenöffnung nach unten, einbauen

●	Die Länge der Schlauchleitung zwischen Gasflasche und Gasanlage auf maximal 400 mm begrenzen

●	Dichtungen und Membranen der Gasanlage sind mindestens jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen

●	Die Treibgasflaschen in Fahrzeugen sind alle 2 Jahre zu prüfen (Aufgabe des Befüllers)

●	Gabelstapler mit Flüssiggasantrieb zu Vermeidung von Gasansammlungen
- nicht in Räumen unter Erdgleiche abstellen
- nicht in Räumen mit Gruben, Schächten, Kanälen oder ähnlichen Vertiefungen abstellen

●	Nach längerem Stillstand des Gabelstaplers im geschlossenen Raum vor dem Einschalten der elektrischen Anlage gut lüften

●	Absperrventil der Treibgasflasche langsam und vorsichtig öffnen

●	Motor nicht im Leerlauf warmlaufen lassen

●	Bei Belastung Gabelstapler zügig fahren

●	Offene Feuer löschen, nicht rauchen

●	Sofort Flaschenventil (im Uhrzeigersinn) schließen

●	Fenster und Türen öffnen, für Lüftung sorgen

●	Gebäude und Gabelstapler verlassen

●	Undichte Flasche ins Freie an eine ungefährdete Stelle bringen

●	Gefahrenbereich um defekte Flasche absperren und freihalten

●	Flaschen bei Hitzeeinwirkung mit Wasser kühlen

●	Im Brandfall Feuerwehr benachrichtigen

●	Unfallstelle sichern

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen

●	Verletzten betreuen

●	Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit klarem Wasser abspülen

●	Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von: ______________________________________

●	Arbeiten an der Gasanlage werden durchgeführt von: _______________________________________________

●	Altbatterien werden entsorgt von: _______________________________________________________________

# Text boxes

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.08

Namen der Firma hier einsetzen

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

6. Instandhaltung, Entsorgung

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112