Elektro-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung

Abteilung: .......................................		Arbeitsplatz .......................................

●	Bei Lichtbogen-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung besteht ein größeres Risiko hinsichtlich elektrischer Durchströmung als bei Schweißarbeiten unter Normalbedingungen.

●	Erhöhte elektrische Gefährdung besteht z.B.:
- wenn beim Schweißen zwangsweise mit dem Körper (z.B. angelehnt, liegend) elektrisch leitfähige Teile berührt 
  werden,
- an Arbeitsplätzen, an denen der Abstand zwischen gegenüberliegenden elektrisch leitfähigen Teilen weniger 
  als 2 m beträgt und die Teile zufällig berührt werden können,
- an nassen, feuchten oder heißen Arbeitsplätzen, an denen der elektrische Widerstand der Haut, der Kleidung 
  oder der Schutzausrüstung erheblich herabgesetzt werden kann.

●	Bei Lichtbogen-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung dürfen nur Schweißgeräte verwendet werden, die entweder mit dem neuen Zeichen [S] oder den alten Zeichen (42 V) bzw. [K] gekennzeichnet sind.

●	Bei Lichtbogenarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung ist zu benutzen:
- isolierende Zwischenlage (z.B. Gummimatte, trockene Roste),
- unbeschädigte trockene Schuhe mit isolierender Sohle,
- unbeschädigte trockene Schweißerschutzhandschuhe mit Stulpen (ohne Matallnieten),
- schwer entflammbarerer Schweißerschutzanzug (in engen Räumen),
- isolierende Kopfbedeckung.

●	Das Schweißgerät nicht im „engen Raum“ aufstellen.

●	Bei Mängeln am Schweißgerät Gerät ausschalten und Aufsichtführende informieren.

●	Bei Mängeln an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Aufsichtsführende informieren

●	Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen.

●	Ersthelfer und Aufsichtführende informieren

●	Bei Stromunfall:
	- Stromzufuhr unterbrechen und Verletzten aus dem Stromkreis entfernen,
	- bei Atem- bzw. Herzstillstand Wiederbelebung einleiten und Notarzt alarmieren.

- Verletzten betreuen

●	Schäden an Schweißeinrichtungen dürfen nur von den beauftragten Personen beseitigt werden.

●	Beschädigte Kabel oder Kupplungen instand setzten oder austauschen lassen.

●	Für die Instandhaltung ist zuständig: .............................................................................................

# Text boxes

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112

6. Instandhaltung, Entsorgung

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.10

Namen der Firma hier einsetzen