Gabelstapler – Transportieren von hängenden Lasten

●	Anfahren von Personen.

●	Herabfallen der Last.

●	Überlasten des Gabelstaplers.

●	Fahren mit ausgefahrenem Hubgerät.

●	Umstürzen des Gabelstaplers.

●	Betriebsanleitung des Gabelstaplerherstellers beachten.

●	Hängende Lasten nur mit dem hierfür freigegebenen Stapler mit geeignetem Anschlagmittel bzw. Anbaugerät transportieren.

●	Der Standsicherheitsnachweis für den Gabelstapler muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen.

●	Fahren mit hängender Last:
–	für das Führen der Last sind Halteseile bereitzuhalten,
–	die Last ist mit dem Anschlagmittel sicher an der Gabel bzw. am Anbaugerät zu befestigen,
–	die Last ist in möglichst geringer Höhe zu transportieren (Unterkante der Last max. 10 cm über Flur),
–	die Last muss mittels Halteseil durch eine 2. Person geführt (verhindert auch das Pendeln) werden,
–	die 2. Person muss sich ausserhalb des Gefahrbereichs (nicht im Fahrweg bzw. unter oder unmittelbar vor der 
	Last) aufhalten,
–	der Gabelstapler darf maximal mit Schrittgeschwindigkeit (6 km/h) fahren,
–	während der Fahrt muss Verständigung (z.B. Funk oder Handzeichen) zwischen beteiligten Personen möglich 
	sein.

●	Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren.

●	Bei Mängeln am Anschlagmittel bzw. Anbaugerät Vorgesetzten informieren.

●	Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen.

●	Unfallstelle sichern.

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

●	Verletzten betreuen.

●	Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: _________________________________________

●	Instandhaltungsarbeiten am Anbaugerät werden durchgeführt von: _____________________________________

●	Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: _______________________________________________________

# Text boxes

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.23

Namen der Firma hier einsetzen

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

6. Instandhaltung, Entsorgung

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112