Krantranport – Benutzung von Anschlagmitteln
(Seile, Ketten, Hebebänder und Rundschlingen)

●	Abstürzen der Last.

●	Umstürzen der Last beim Aufnehmen, Absetzen, Stapeln usw.

●	Anstossen von Personen und Betriebseinrichtungen durch Pendeln der Last.

●	Das Auswählen der Anschlagmittel und Anschlagen der Last darf nur von unterwiesenen und beauftragten Personen vorgenommen werden.

●	Vor und während der Benutzung des Anschlagmittels auf Mängel achten.

●	Ablegekriterien für Anschlagmittel z.B. den Belastungstabellen entnehmen und beachten.

●	Gewicht der Last feststellen und an den vorgegebenen Stellen das Anschlagmittel befestigen.

●	Bei Bedarf Gewicht der Last und Lastschwerpunkt sowie Anschlagpunkte durch den Vorgesetzten ermitteln lassen.

●	Anschlagmittel nicht über die Tragfähigkeit hinaus belasten (Belastungstabellen berücksichtigen).

●	Neigungswinkel ( von 60° nicht überschreiten (sonst wird das Anschlagmittel überlastet).

●	Auch beim Anschlagen im Schnürgang darf im Schnürpunkt der Neigungswinkel ( von 60° nicht überschritten 
werden.

●	Nur kurzgliedrige Ketten als Anschlagmittel einsetzen.

●	Lasten nicht im Hängegang anschlagen (Ausnahme: z.B. lange stabförmige Last mit Traverse).

●	Verdrehte Anschlagmittel vor dem Anheben ausdrehen; Anschlagmittel nicht knoten.

●	Anschlagmittel nicht über scharfe Kanten spannen und ziehen (ggf. Kantenschutz verwenden).

●	Drahtseile an der Pressklemme nicht abknicken und nur Seile mit zugelassener Seilenverbindung einsetzen.

●	Ketten nur mit zegelassenen Bauteilen verkürzen bzw. verlängern.

●	Auf Beweglichkeit des Anschlagmittels im Kranhaken achten.

●	Haken des Anschlagmittels nicht auf der Spitze belasten.

●	Achtung: Beim Anschlagen mit 4 Strängen sind nur 2 als tragend anzunehmen.

●	Anschlagmittel nicht mit dem Kran unter aufliegender Last hervorziehen.

●	Ringschrauben immer ganz einschrauben; Ringschrauben nicht auf Biegung beanspruchen, da sonst die 
Tragfähigkeit bis auf 25% vermindert wird (ggf. Lastbock Gewinde einsetzen).

●	Betriebsanweisung „Transportarbeiten mit flurgesteuertem Kran“ beachten.

●	Schutzhelm, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe benutzen.

●	Beschädigte Anschlagmittel der Benutzung entziehen.

●	Mängel und Schäden z.B. am Anschlagmittel, an der Last, am Transportbehälter dem Vorgesetzten melden.

●	Unfallstelle sichern.

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

●	Verletzte betreuen.

●	Mängel nur vom Sachkundigen beseitigen lassen.

●	Instandhaltungsarbeiten am Lastaufnahmemittel  werden durchgeführt von: ______________________________

●	Für die Entsorgung ist zuständig: ________________________________________________________________

# Text boxes

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.25

Namen der Firma hier einsetzen

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

6. Instandhaltung, Entsorgung

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112