| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebäude: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Batterieladegeräte |
| Einsatz von Batterieladegeräten (Laden von Fahrzeugbatterien in Kleinmengen) |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdung: Ausrutschen durch verschüttete Batterieflüssigkeiten; getroffen werden von Batterieteilen bei Explosionen – Chemische Gefährdung: austretende Batterieflüssigkeit (Batteriesäure) – Brand- und Explosionsgefährdung: Knallgas (Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch) – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme durch Berühren unter Spannung stehender Teile – Physische Gefährdung: Bewegen schwerer Fahrzeugbatterien |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Wartungs- und Bedienungsanleitung des Herstellers einhalten – Rauchverbot bzw. Verbot von Umgang mit offenem Feuer – Funktionsprüfung des Ladegerätes durchführen – Batterie auf isolierende Oberfläche stellen – Batterieoberfläche säubern – Keine Gegenstände oder Werkzeuge auf die Batterie legen; Metallteile von Batteriepolen fernhalten – Ladekabel und Batterie auf evtl. Beschädigungen kontrollieren – Vor An- bzw. Abklemmen der Batterie Ladegerät abschalten – Anklemmen der Ladekabel in folgender Reihenfolge: Anklemmen 1. Pluspol, 2. Minuspol Abklemmen 1. Minuspol, 2. Pluspol – Funkenbildung verhindern – Zellenverschlüsse öffnen, um sich bildenden Wasserstoff abzuführen – Beim Öffnen der Batterieverschlussstopfen Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen – Für ausreichende Lüftung des Batterieladebereiches sorgen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Bei auftretenden Störungen Ladegerät abschalten – Vorgesetzten informieren – Bei Säureaustritt Batterie und Umgebung unter Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzhandschuhe) mit Wasser reinigen bzw. neutralisieren – Bei Leckage von Säurebehältern oder Bränden Feuerwehr informieren bzw. alarmieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Anlage bzw. Batterieladegerät freischalten (spannungslos schalten) – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Verbrennungen, Säureverletzungen mit Wasser behandeln, bei Augenverletzungen, Augendusche benutzen, in die Haut eingedrungene Plastikteile von Batterien entfernen, Blutungen stillen, bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen, Entsorgung |
|  | – Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Richtwert alle 6 Monate; bei Einsätzen von Batterieladegeräten auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) – Instandhaltung und Störungsbeseitigung durch Elektrofachkraft bzw. Hersteller – Ausgetretene Säure von Batterie entfernen, da sonst Kriechströme entstehen können – Entsorgung defekter Batterien durch zugelassene Entsorgungsunternehmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |