| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Erd- und Straßenbaumaschinen |
| Einsatz von Erd- und Straßenbaumaschinen im nichtöffentlichen Bereich von Baustellen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Überfahren/Angefahren werden, Umstürzen, Umkippen – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme bei Berührung von Erd- und Straßenbaumaschinen, wenn sie den Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen unterschreiten – Umweltgefährdung: Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Beschäftigte mit dem Führen von Erd- und Straßenbaumaschinen beauftragen, die mind. 18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet sowie im Führen und Warten der Maschine unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer oder seinen Beauftragten gegenüber nachgewiesen haben – Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten – Betriebs- und Wartungsanleitung am Fahrerplatz aufbewahren – Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel: Prüfung der Kamera-Monitorsysteme Prüfung der Spiegelsysteme Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen? – Nicht im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) von Erd- und Straßenbaumaschinen aufhalten – Maschinenführer dürfen keine Fahr- und Arbeitsbewegungen durchführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten – Sicherheitsabstand zu festen Hindernissen von > 0,50 m einhalten – Sicherheitsabstand zu geböschten Baugruben und Gräben (bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m; über 12,0 t Gesamtgewicht > 2,00 m) einhalten – Standsicherheit durch Benutzen von vorhandenen Abstützungen (z.B. Schild, Pratzen) gewährleisten – Vorhandene Sicherheitsgurte benutzen (an Erd- und Straßenbaumaschinen mit Überrollschutz) – Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen (z.B. bei nicht bekannter Spannung > 5,0 m) einhalten – Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser und Anschläger, müssen Warnkleidung tragen – Ständigen Blickkontakt zwischen Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten müssen, und Maschinenführer halten – Personen nicht in Arbeitseinrichtungen oder auf Tritten, sondern nur auf dazu vorgesehenen zusätzlichen Sitzen befördern – In Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss Arbeitseinrichtungen absetzen und Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Motor abstellen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Maschine stillsetzen, gegen Wiedereinschalten sichern und Aufsichtführenden informieren – Bei Kontakt der Maschine mit stromführenden Teilen, Führerhaus erst nach Unterbrechung der Stromzufuhr verlassen. Metallteile von Erd- und Straßenbaumaschinen nicht berühren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung; bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: ... – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen an Erd- und Straßenbaumaschinen durch den Maschinenführer – Erd- und Straßenbaumaschinen gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) () prüfen – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |