| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Freischneidegeräte | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Freischneidegeräten. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahren durch Lärm. Gefahren durch Abgase. Gefahren durch wegfliegende Fremdkörper. Gefahren durch Vibration. Gefahren durch scharfe Werkzeuge. Gefahren durch Rückschlag der Maschine bei falschem Ansetzen des Werkzeuges oder Auftreffen auf ein Hindernis. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Freischneider dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. Personen unter 18 Jahre dürfen Freischneider mit metallischem Werkzeug nur bedienen, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist. Freischneider dürfen von Personen unter 16 Jahren nicht bedient werden. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Beim Umgang mit Freischneidern ist geeigneter Gesichts-, Gehör- und Handschutz sowie festes Schuhwerk zu tragen. Beim Transport ist das Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern. Vor Arbeitsbeginn sind Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Die Schutzeinrichtung ist so einzurichten, dass sie die Werkzeugkreisbahn nach unten übergreifend (min. 3 mm) abdeckt. Haltegriffe und Tragegurte sind auf die Körpergröße einzustellen. Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. Beim Betanken nicht rauchen. Beim Starten die Berührung von Ästen, Steinen u.ä. durch das Arbeitswerkzeug vermeiden. Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten (Herstellerangabe beachten). |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen. Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetzten Motor und blockierten Werkzeugantrieb durchführen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
| Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Rettungswagen / Arzt rufen. Unternehmer / Betriebsleitung und zuständige Berufsgenossenschaft informieren. |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen. Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |