| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Fugenschneider |
| Einsatz von elektrisch bzw. benzinbetriebenen Fugenschneidern |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Getroffen werden von der Maschine, von drehender Trennscheibe beim Rückschlag der Maschine, von Teilen der Trennscheibe, von nachlaufenden Trennscheiben beim Ablegen der Maschine mit laufendem Motor, von Splittern – Physikalische Gefährdung: durch Lärm – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme durch Defekte an elektrisch betriebenen Fugenschneidern – Brand- und Explosionsgefährdung: Entzündung brennbarer Stoffe durch Funkenflug; Betriebstoffe bei Verwendung von benzinbetriebenen Fugenschneidern – Chemische Gefährdung: durch Stäube; durch Abgase und Betriebsstoffe bei Verwendung von benzinbetriebenen Fugenschneidern – Thermische Gefährdung: Verbrennungen an heißen Oberflächen, z.B. Schneidscheiben, Teilen von Benzinmotoren |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebsanweisung des Herstellers lesen und befolgen. – Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. – Schutzbrille mit Seitenschutz und Schutzhandschuhe tragen! – Tragepflicht für Gehörschutz! – Vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung des Gerätes auf erkennbare Mängel. – Schutzvorrichtungen dürfen nicht entfernt werden! – Nicht in laufende Scheibe greifen! – Nur vom Hersteller vorgeschriebene, unbeschädigte Schleif- und Trennscheiben verwenden. – Nur dem zu bearbeitenden Material angepasste Scheiben verwenden (Metall, Stein). – Verbot des Umganges mit offenem Feuer. |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Maschine sofort ausschalten. – Vorgesetzten informieren. – Störungen nur durch Fachwerkstatt oder Hersteller beseitigen lassen. – Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen an Fugenschneidern durch den Maschinenführer – Fugenschneider sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) () zu prüfen – Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) bei elektrisch betriebenen Fugenschneidern – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |