| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Elektrische Handbohr- und Schlagbohrmaschinen |
| Einsatz von elektrischen Handbohrmaschinen u. Schlagbohrmaschinen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Erfasst bzw. eingezogen werden von Bohrern bzw. drehenden Teilen der Bohrmaschine; getroffen werden von abspringenden Teilen, scharfkantigen Bohrspänen, getroffen werden beim Rückschlag der Maschine beim Verklemmen des Bohrers im Werkstoff – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme durch defekte Bohrmaschine, durch elektrische Leitungen im Bereich des Bohrloches – Physikalische Gefährdung: Lärm |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebsanleitung des Herstellers beachten – Bohrmaschine und elektrische Zuleitungen vor Beginn der Arbeiten auf augenfällige Mängel prüfen – Auf sicheren Standplatz achten – Maschinen mit beiden Händen halten – Zusatzhandgriffe benutzen – Bohrmaschine nur im Stillstand ablegen – Bohrarbeiten nicht von Anlegeleitern aus durchführen. – Vor Bohrerwechsel Bohrmaschine stromlos machen (z.B. Netzstecker ziehen) – Gehörschutz benutzen – Schutzbrille benutzen, beim Bohren spröder Werkstoffe in Kopfhöhe bzw. über Kopf – Eng anliegende Kleidung tragen – Keine Handschuhe tragen bei Bohrarbeiten |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Bohrmaschine stillsetzen, sichern und den Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei UnfällenErste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. Bohrmaschine freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung, bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch den Benutzer – Bohrmaschinen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) () zu prüfen – Wiederholungsprüfungen von Bohrmaschinen (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel) auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) durch Elektrofachkraft – Wartungsarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind – Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |