| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Handkettensägen |
| Einsatz von elektrisch oder benzinbetriebenen Handkettensägen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Eingezogen werden, getroffen werden von laufender Kette; Getroffen werden von zurückschlagender Kettensäge; getroffen werden von Teilen des Sägegutes, Splittern oder Spänen – Chemische Gefährdung: Einatmen von Stäuben – Physikalische Gefährdung: Durch Lärm – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme bei Defekten elektrisch betriebener Kettensägen – Brand- und Explosionsgefährdung: Umgang mit Otto-Kraftstoffen bei benzinbetriebenen Kettensägen – Umweltgefährdung: Durch auslaufende bzw. verschüttete Betriebsstoffe |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebsanleitung des Herstellers beachten – Gefahrenbereich (ausgestreckter Arm des Kettensägenführers + Kettensägenlänge von Personen freihalten) – Auf vorgeschriebene Kettenspannung achten – Kettenölstand prüfen und gegebenenfalls mit vom Hersteller angegebenen Öl auffüllen – Beim Ingangsetzen von motorgetriebenen Kettensägen Kettenbremse feststellen und Säge sicher abstützen – Vorhandene Schutzeinrichtungen nicht entfernen – Werkstücke vor dem Bearbeiten sicher fixieren – Sicheren Standplatz einnehmen – Maschine mit beiden Händen führen – Schnitt am hinteren Teil der Sägeschiene ansetzen (nicht an der Spitze) und Krallenanschlag benutzen – Mit einlaufender Kette schneiden – Spannungsverhältnisse des Holzes beachten – Keine Stichschnitte ausführen (außer mit asymmetrischer Schiene) – Maschine nicht verkanten – Die Kettensäge erst nach Stillstand sicher ablegen (benzinbetriebene Kettensägen mit abgestelltem Motor) – Persönliche Schutzausrüstung z.B. Helm, Gesichtsschutz, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz, Gehörschutz, Schnittschutzkleidung, Schutzhandschuhe benutzen – Beim Transport von Kettensägen die Sägeschiene mit Kettenschutz (Schutzhaube) sichern |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Bei Störungen Kettensäge stillsetzen und Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, ErsteHilfe | Notruf: |
|  | – Bei Verwendung elektrischer Kettensägen Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. Kettensäge freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung, bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen (Kettenbremse, Krallenanschlag, Kettenspanner) durch den Benutzer – Kettensägen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) () zu prüfen – Wiederholungsprüfungen von elektrisch betriebenen Kettensägen (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel) auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) durch Elektrofachkraft – Wartungsarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind – Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |