| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Arbeitsmittel / Anlagen |
| Pressluftbohrhämmer |
| Umgang mit Pressluftbohrhämmern |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | Beim Bohren entsteht gesundheitsgefährdender Staub. Dieser kann bei quarzhaltigen Gesteinen/Materialien (z.B. Granit, Sandstein und Beton) zur Silikose (Staublunge) und sogar zu Lungenkrebs führen. Lärm Vibrationen Abplatzendes Material |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Den Arbeitsplatz beim Bohren so wählen, dass keine beschäftigte Person vom Staub und Lärm betroffen sind. Die Windrichtung ggf. berücksichtigen. Unbedingt wirkungsvolle Absaugung verwenden. Dauerbelastungen der Gelenke durch Pausen oder andere gelenkschonende Tätigkeiten vermeiden. Die Druckluftleitungen gegen Beschädigungen schützen. Stolperstellen vermeiden. Den Arbeitsplatz, Werkstücke und Kleidung nicht mit Druckluft abblasen. Staub abkehren, besser absaugen. In Räumen die Staubreste regelmäßig entfernen. Nur bei kurzen Arbeiten und wenn der wirksame Einsatz einer Absaugung nicht möglich ist, auf Atemschutz mit Partikelfilter P 2 zurückgreifen. Gehörschutz beim Bohren benutzen. Personen die sich in der Nähe des Bohrgerätes aufhalten, müssen ebenfalls Gehörschutz und ggf. Atemschutz benutzen. Augenschutz / Schutzbrille tragen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | Bei Störungen das Gerät stillsetzen und Vorgesetzten informieren. Mangel fachgerecht beseitigen. Bei mangelnder Absaugleistung die Absauganlage überprüfen |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Herz- und Atemstillstand, Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: ... – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen vor dem Einsatz durch den Benutzer – Pressluftbohrhämmer sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person zu prüfen – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen auf Wirksamkeit der Absauganlage achten Staubfilter regelmäßig kontrollieren und ersetzen einwandfreie Bohrwerkzeuge einsetzen bei Instandhaltungsarbeiten, Betriebsanleitung des Herstellers beachten nach Instandhaltungsarbeiten Schutzeinrichtungen überprüfen |
| Folgen bei Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge. |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 05/2016). Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |