| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Straßenfräsen |
| Einsatz von Straßenfräsen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Erfasst werden von unvollständig verdeckten Fräswellen; Rückschlag beim Berühren von Hindernissen (z.B. Schachtdeckel) durch die Fräswelle; Absturz beim Auf- bzw. Absteigen; erfasst werden durch öffentlichen Verkehr – Chemische Gefährdung: Durch Frässtäube – Physikalische Gefährdung: Lärm |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten – Bedienung durch unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter – Einsatz von Fräsen mit vorhandenen und unverlierbar befestigten Schutzeinrichtungen an der Fräseinrichtung – Zum Auf- und Absteigen Trittstufen und Haltestangen benutzen – Standflächen und Trittstufen sauber halten – Fräsen vom vorgesehenen Führerstand bzw. Fahrerplatz aus betreiben – Zum öffentlichen Verkehrsbereich mindestens folgende Sicherheitsabstände einhalten: 0,30 m bei innerörtlichen Straßen 0,50 m bei Straßen außerorts 0,15 m bei Rad- und Gehwegen – Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel: Prüfung der Kamera-Monitorsysteme Prüfung der Spiegelsysteme Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen? – Nicht im Gefahrenbereich (Fahrbereich) von Straßenfräsen aufhalten – Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen Einweiser einsetzen – Während des Fräsvorganges wegen Rückschlaggefahr nicht hinter der Maschine aufhalten – Beim Ansetzen der Fräseinrichtung auf der Straßenoberfläche die Andrückkräfte so steuern, dass sich die Straßenfräse nicht unbeabsichtigt in Bewegung setzen kann – Rückwärts gerichtete Bewegungen durch langsames Einlassen der Fräseinrichtung vermeiden, dabei gleichzeitige Rückwärtsfahrbewegung ausschließen – Warnzeichen beidseitig an den Schutzeinrichtungen anbringen – Vor dem Verlassen des Führerstands Fräse stillsetzen und gegen unbeabsichtigte Bewegungen mit den dafür vorgesehenen Einrichtungen, z. B. Feststellbremse, sichern – Bei Arbeitsschluss und in Arbeitspausen Straßenfräse stillsetzen und gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern – Beim Umsetzen der Fräse, Fräseinrichtungen vom Antrieb trennen und Förderband in die Längsmitten-Stellung bringen (Rückschlaggefahr) – Mechanisch gegen Ausschwenken sichern – Warnkleidung benutzen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Betrieb einstellen, Maschine stillsetzen, gegen Wiedereinschalten sichern und Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: ... – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen an Straßenfräsen durch den Maschinenführer – Straßenfräsen gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch einen Sachkundigen (befähigte Person) prüfen – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |