| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Straßenwalzen |
| Einsatz von Walzen im Erd- und Straßenbau |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Angefahren/Überfahren werden; umkippen/umstürzen/überschlagen an Böschungs- und Absturzkanten; Absturz beim Ein- und Ausstieg; Quetschungen an bewegten Maschinenteilen – Thermische Gefährdungen: Verbrennungen an heißen Oberflächen bei Wartungen – Physikalische Gefährdungen: Lärm, Schwingungen – Umweltgefährdung: Durch Öle und Betriebsstoffe bei unsachgemäßer Wartung |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten – Mitarbeiter mit dem Führen von Walzen beauftragen, die mind. 18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet sowie im Führen und Warten der Walze unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer oder seinen Beauftragten gegenüber nachgewiesen haben – Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel: Prüfung der Kamera-Monitorsysteme Prüfung der Spiegelsysteme Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen? – Zum Auf- und Absteigen Trittstufen und Haltestangen benutzen; nicht abspringen – Nicht im Gefahrenbereich (Fahrbereich) von Straßenwalzen aufhalten – Maschinenführer dürfen keine Fahrbewegungen durchführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten – Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser, müssen Warnkleidung tragen – Ständigen Blickkontakt zwischen Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten müssen und Maschinenführer halten – Sicherheitsabstand zu Baugruben und Gräben, Fahrbahnabsätzen, Böschungskanten einhalten – Vorhandene Sicherheitsgurte benutzen – Auf Böschungen in der Falllinie fahren, nicht schräg zur Böschung – Entsprechenden Fahrgang bereits vor dem Befahren von Gefällestrecken einlegen – Bei Gefällefahrt, Gangschaltung nicht betätigen (gilt für Walzen ohne lastschaltbare Getriebe) – Bergab nicht mit ausgekuppeltem Motor fahren – Vor dem Befahren von Gefällstrecken ist der entsprechende Fahrgang einzulegen – Personen nicht auf Tritten, sondern nur auf dazu vorgesehenen zusätzlichen Sitzen befördern – Zum Säubern der Bandagen oder Befüllen der Wassertanks (beim Schwarzdeckeneinbau) Motor abstellen, Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern – In Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Motor abstellen Zusätzliche Hinweise für Walzen im Mitgängerbetrieb: – Sicherheitseinrichtungen (Totmannschaltung) nicht unwirksam machen – Bei Rückwärtsfahrt neben dem Deichselende gehen – Bei Gefällefahrt bergseitig gehen – Geschwindigkeit an Kanten, Unebenheiten, Rampen, Absätzen verringern (Hochschlagen der Deichsel) |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Walze stillsetzen, gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern und Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen an Straßenwalzen durch den Maschinenführer – Straßenwalzen gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch einen Sachkundigen (befähigte Person) prüfen – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |