Nummer:	Betrieb:

Datum:

Bearbeiter/in:
Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Anmachen von Massen und Mörteln

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Teller-/Zwangsmischern. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Werden die vorhandenen Schutzeinrichtungen außer Kraft gesetzt oder entfernt, besteht erhöhte Unfallgefahr. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Mischmaschinen eben und standsicher aufstellen. Arbeitsplätze an Mischmaschinen gegen herabfallende Gegenstände schützen. Durch Probelauf Drehrichtung der Mischwerkzeuge überprüfen. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. Die Einfüllöffnungen müssen durch Verdeckungen gesichert sein. Die Quetschstellen im Mischgefäß dürfen nicht mit der Hand erreichbar sein. Die Auslauföffnungen müssen durch einen Trichter oder ein Schutzschild, jeweils versehen mit einem Gitter, gesichert sein: Gittermaschenweite max. 70 mm, Abstand zur Quetschstellen mind. 150 mm. Bei einer Gittermaschenweite von 40 mm muss der Abstand zur Quetschstelle mind. 120 mm betragen. Bei geöffneter Stellung der Verdeckungen muss zwangsläufig verhindert sein, dass die Mischwerkzeuge wieder anlaufen. Die Verdeckung so sichern, dass sie nicht unbeabsichtigt zufallen kann. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängel am Elektrokabel oder an den Verdeckungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und der nächste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter zu informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: Ersthelfer ist Herr , Tel. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Bei Maschinen und Geräten ist die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmäßig zu prüfen. Reparaturen von befähigten Personen durchführen lassen. |  |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Maschinen

Teller-/Zwangsmischer

…………

Datum: 			Seite:      /1 		Nächster Über-   					Unterschrift

Prüfungstermin:					Verantwortl.: