| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Triebradlose Motorhacken | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit triebradlosen Motorhacken. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahr von Bein- und Fußverletzungen durch Überfahren oder Ausrutschen beim Rückwärtsfahren. Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile. Gefahren durch Lärm. Gefahren beim Betanken. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. Die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. Schutzschuhe und ggf. Gehörschutz tragen. Vor Arbeitsbeginn sind Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Zum Starten muss der Antrieb ausgeschaltet sein. Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. Beim Betanken nicht rauchen. An Böschungen quer zum Hang fahren. Bei Abrutschgefahr der Maschine muss diese von einer oberhalb des Gerätes befindlichen 2. Person mit Hilfe einer Stange oder eines Seils gehalten werden. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Gefahr sofort Gefahrschalter betätigen. Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und ausgeschaltetem Werkzeugantrieb durchführen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
| Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Rettungswagen / Arzt rufen. Unternehmer / Betriebsleitung und zuständige Berufsgenossenschaft informieren. |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen. Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten |