Nummer:	Betrieb:

Datum:

Bearbeiter/in:
Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Anmachen von Massen und Mörteln

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
| . | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Freifallmischen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Werden die vorhandenen Schutzeinrichtungen außer Kraft gesetzt oder entfernt, besteht erhöhte Unfallgefahr. Insbesondere besteht Gefahr, am ungeschützten Zahnkranz eingezogen zu werden. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Mischmaschinen eben und standsicher aufstellen. Arbeitsplätze an Mischmaschinen gegen herabfallende Gegenstände schützen. Durch Probelauf Drehrichtung der Mischwerkzeuge überprüfen. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. Berührungsschutz an Elektromotoren nicht entfernen. Die Einzugstellen an den Antriebsrädern, insbesondere zwischen Antriebszahnrad- und Trommelzahnkranz, müssen verdeckt sein. Nicht mit der Hand oder mit Werkzeugen in die laufende Trommel greifen. Nach Keilriemenwechsel Schutzabdeckung wieder anbringen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängel am Elektrokabel oder an den Verdeckungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und der nächste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter zu informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: Ersthelfer ist Herr , Tel. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Bei Maschinen und Geräten ist die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmäßig zu prüfen. Reparaturen von befähigten Personen durchführen lassen. |  |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Maschinen

Freifallmischer

…………

Datum:		Seite:      /1 		Nächster Über-   						Unterschrift(en)

prüfungstermin:						Verantwortl.: