Nummer:	Betrieb:

Datum:

Bearbeiter/in:
Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Stampfen von FF-Materialien

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Stampfen von FF-Materialien. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahr durch Rückschlag der Werkzeuge. Gefahr durch Lärm. Gefahr durch Quetschen. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bei der Verwendung von Maschinen und Geräten sind die entsprechenden Betriebsanweisungen sowie die Bedienungsanleitungen der Hersteller zu beachten. Pressluftbetriebene Geräte nur an eindeutig gekennzeichnete Leitungen anschließen; Schlauchverbindungen (Kupplungen) gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern; Gehörschutz verwenden, Schutzbrille tragen; Bei umfangreicheren Arbeiten rückstoßfreie Geräte verwenden; Bewegliche Anschlussleitungen gegen mechanische Beschädigungen schützen; Vor dem Trennen der Verbindungen von Druckluftleitungen diese drucklos machen; |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Zur Beseitigung von Störungen an Maschinen ist diese sofort abzustellen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: Ersthelfer ist Herr , Tel. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Bei Maschinen und Geräten ist die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmäßig zu prüfen. Reparaturen von befähigten Personen durchführen lassen. |  |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Pressluftstampfer

…………

Datum: xx.xx.xx		Seite:      /1 		Nächster Über-   xx.xx.xx				Unterschrift

Prüfungstermin:					Verantwortl.:

Datum: 			Seite:      /1 		Nächster Über-   					Unterschrift

Prüfungstermin:					Verantwortl.: