Nummer:	Betrieb:

Datum:

Bearbeiter/in:
Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Spritzarbeiten

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Spritz- und Fördermaschinen. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Nicht abgedeckte Einfüllöffnungen und „Stopfer“ (schlagende Schläuche) können zu schweren Unfällen führen. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bewegte Maschinenteile gegen Berühren schützen; Schutzhaube schließen. Einfüll- und Auslauföffnungen mit Gitterosten abdecken. Beim Öffnen der Gitteroste muss die Maschine zwangsläufig stillgesetzt werden. Maschinen standsicher aufstellen. Elektrisch angetriebene Maschinen nur über Anschlusspunkte (Baustromverteiler) betreiben. An diesen Geräten sollten möglichst Einrichtungen zur Notabschaltung vorhanden sein (Totmannschaltung oder Sprechfunkverbindung) Düse nicht auf Personen richten. Hand und Finger nicht vor die Düse halten. Darauf achten, dass alle Zubehörteile für den Maximaldruck zugelassen sind. Angaben der Hersteller beachten hinsichtlich der maximalen Schlauchlänge und des minimalen Abstands zwischen Gerät und Düse. Leitungen nur mit gereinigten Kupplungen verbinden. Dichtungen nicht vergessen. Schläuche nicht über scharfe Kanten ziehen. Vor dem Abklopfen und Öffnen, die Fördereinrichtung drucklos machen (Kontrolle am Manometer). Gehörschutz benutzen. Bei Spritzarbeiten und der Beseitigung von „Verstopfern“ Schutzbrille tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Gitterabdeckung erst entfernen, wenn Förderschnecke oder Rührwerk stillsteht und gegen Wiederanlaufen gesichert ist. Beschädigte bzw. defekte elektrische Leitungen und Steckvorrichtungen nicht benutzen, sondern aussortieren. Bei Mängeln an den Schläuchen, Düsen oder der Fördereinrichtung ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen. Vorgesetzten unverzüglich informieren! Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie bei Düsenwechsel Druckabbau vornehmen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: Ersthelfer ist Herr , Tel. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Bei Maschinen und Geräten ist die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzein-richtungen regelmäßig zu prüfen. Reparaturen von befähigten Personen durchführen lassen. |  |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Spritzmaschine

…………

Datum: 			Seite:      /1 		Nächster Über-   					Unterschrift(en)

prüfungstermin:					Verantwortl.:

Datum: xx.xx.xx		Seite:      /2 		Nächster Über-   xx.xx.xx				Unterschrift

Prüfungstermin:					Verantwortl.:

Datum: xx.xx.xx		Seite:      /1 		Nächster Über-   xx.xx.xx				Unterschrift

Prüfungstermin:					Verantwortl.: