Nummer:	Betrieb:

Datum:

Bearbeiter/in:
Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Anmischen von Mörtel

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Stetigmischern. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Werden die vorhandenen Schutzeinrichtungen außer Kraft gesetzt oder entfernt, besteht erhöhte Unfallgefahr. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Mischmaschinen eben und standsicher aufstellen. Arbeitsplätze an Mischmaschinen gegen herabfallende Gegenstände schützen. Elektrisch betriebene Mischmaschinen nur über Anschlusspunkte mit Schutzmaßnahmen anschließen, z.B. Baustromverteiler mit RCD-Schutzschalter. Ausnahme: Schutzisolierte Mischmaschinen. Durch Probelauf Drehrichtung der Mischwerkzeuge überprüfen. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. Berührungsschutz an Verbrennungsmotoren und Auspuffanlagen nicht entfernen. Beim Befüllen mit Sackwaren muss die Einfüllöffnung wie bei den Tellermischern durch Verdeckungen gesichert bleiben. Die Auslauföffnung muss durch Auslauftrichter gegen Hineingreifen gesichert bleiben. Vor dem Abnehmen des Mischrohrs Antrieb abstellen bzw. Maschine vom Netz trennen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängel am Elektrokabel oder an den Verdeckungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und der nächste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter zu informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und den Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: Ersthelfer ist Herr , Tel. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | Bei Instandhaltungsarbeiten Antriebe stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern. Elektrische Reparaturen nur von Elektrofachkräften ausführen lassen. |  |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Maschinen

Stetigmischer

…………

Datum: 			Seite:      /1 		Nächster Über-   					Unterschrift

Prüfungstermin:					Verantwortl.: