|  | Quarzstaub (A-Fraktion) Tätigkeiten und Verfahren, bei denen die Beschäftigten alveolengängigen quarzhaltigen Stäuben ausgesetzt sind, sind krebserzeugend! |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Quarzfeinstäube und quarzhaltige Feinstäube sind kaum sichtbar und können lang in der Luft schweben (Schwebstaub). Einatmen von mineralischen quarzhaltigen Stäuben in hohen Konzentrationen über lange Zeiträume kann zu Gesundheitsschäden führen. Neben vorübergehenden Beschwerden können chronische Schädigungen (z.B. Silikose) auftreten. Quarzstaub kann Krebs erzeugen! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Arbeits-/Sanierungsbereiche von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen. Bei Arbeiten in Räumen für Frischluftzufuhr sorgen . Fenster oder Türen öffnen, kein Durchzug! Staubentwicklung vermeiden! Staubarme Arbeitsverfahren / -geräte verwenden. Trockenbearbeitung nur bei Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung. Bei Stäuben nur mit Absaugung arbeiten! Verschleppen der Stäube vermeiden. Arbeitsplatz sauber halten. Regelmäßig reinigen durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen . Nicht mit Druckluft abblasen! Nicht trocken kehren! Werkstoffe und quarzhaltigen Materialien anfeuchten und nass halten während der Bearbeitung Nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M verwenden. Vor Inbetriebnahme Vollständigkeit und Wirksamkeit der Geräteausrüstung kontrollieren. Während der Arbeiten die Funktion und Absaugleistung überprüfen. Verstopfungen im Ansaugschlauch sofort beseitigen. Staubsaugerinhalte sofort zur Entsorgung sammeln. Einatmen von Siliciumdioxid-Staub bzw. quarzhaltigem Staub (silikogenem Staub) vermeiden. Berührung mit Augen vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Einwegschutzanzüge nach Schichtende im vorgesehenen Abfallbehälter sammeln. Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten und starker Staubentwicklung: Korbbrille! Atemschutz: Bei Staubentwicklung: Partikelfilter P2 (weiß) oder. Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (höchstens 2 Stunden).. bei unzureichender Belüftung und/ oder hoher Staubentwicklung: Partikelfiltrierende Halbmaske P3 (weiß) bzw. FFP3 (höchstens 2 Stunden) tragen. Empfohlen wird die Verwendung von TM3P (Vollmaske) oder TH3P Körperschutz: Geschlossene, staubdichte Arbeitskleidung oder Einwegschutzanzug vorsorglich bei sehr staubintensiven Tätigkeiten tragen. |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Produkt ist nicht brennbar. Störungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubniederschlagung unverzüglich dem Vorgesetzten melden. Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: Mit Wasser ausspülen. Nach Einatmen: Frischluft! Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: Staubsaugerinhalte luftdicht in Folie verpacken. |  |
| --- | --- |