| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anwendungsbereich |
| Anschlagen von Lasten |
| Anschlagen von Lasten mit Seilen, Ketten und Hebebändern |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Getroffen werden von herabfallenden oder unkontrolliert sich bewegenden Lasten, Verletzungen durch beschädigte Anschlagmittel – Elektrische Gefährdungen: Gefährliche Körperströme beim Anschlagen von Lasten, wenn Hebezeuge die Sicherheitsabstände zu elektrischen Freileitungen unterschreiten |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten (evtl. Piktogramme) – Lasthaken mit Hakensicherung verwenden – Genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel verwenden – Anschlagmittel nicht über die zulässige Belastung hinaus beanspruchen – Seile, Ketten und Hebebänder entsprechend dem Gewicht und der Größe bzw. Länge der Last auswählen – Formschlüssiges Anschlagen ist kraftschlüssigem vorzuziehen – Möglichst vorgegebene Anschlagpunkte verwenden – Bei mehrsträngigen Anschlagmitteln maximalen Neigungswinkel beachten – Bei mehrsträngigen Gehängen dürfen nur zwei Stränge als tragend betrachtet werden – Lange stabförmige Lasten nicht in Einzelschlingen anschlagen, Traversen benutzen – Lasten im Schnürgang nicht im Hängegang, anschlagen – Lasten nicht durch Einhaken unter die Umschnürung transportieren – Kleine und lose Teile in Behältern transportieren – Kantenschutz verwenden, wenn Seile oder Ketten über scharfe Kanten gelegt werden – Pendeln der Last verhindern/Schwerpunkt der Last beachten – Lasten nicht höher heben als zur Beförderung notwendig – Anschlagmittel erst lösen, wenn die Last sicher abgestellt ist – Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten – Verständigung zwischen Kranführer und Anschläger über Handzeichen oder Sprechfunk sicherstellen – Beim Anheben der Lasten nicht zwischen Last und festen Hindernissen stehen – Sicherheitsabstand von Hebezeugen zu in der Nähe befindlichen elektrischen Freileitungen beachten – Keine Personen mit der Last befördern |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Bei sichtbaren Beschädigungen von Seilen, Ketten, Hebebändern diese Anschlagmittel der Benutzung entziehen und Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sichtprüfung der Anschlagmittel auf Beschädigungen durch Anschläger bzw. Hebezeugführer – Anschlagmittel sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch einen Sachkundigen (befähigte Person) zu prüfen – Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch den Hersteller bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Folgen der Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 01/2012) |