| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Montage von Verbauelementen auf der Baustelle | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Zusammenbau der Verbauplatten und Spindeln zu einer Verbaueinheit auf der Baustelle mit Hilfe eines Hebezeuges. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| umkippen einzelner Bauteile durch labile Zustände beim Zusammensetzen der Verbauteile von herabfallenden Verbauteilen getroffen werden |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Betriebsanleitung des Herstellers muss auf Baustelle vorliegen. Anweisungen der Betriebsanleitung für einen sachgerechten Aufbau beachten. Nur Beschäftigte, die mit dem Aufbau betraut sind, dürfen ihn ausführen. Sichtprüfung durch Benutzer, defekte Teile nicht einbauen Nach der Betriebsanleitung zusätzliche geforderte Hilfsmittel beim Zusammenbauen einsetzen, nicht improvisieren. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Sind die vorgesehenen Transportösen defekt, andere Platte benutzen und den Mangel an dieser Platte beheben lassen. Verantworlich für Störungsbeseitung: Herr / Frau ……………. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
| Erste Hilfe leisten. Rettungsdienst alarmieren, Notruf: 112 Vorgesetzten …….. informieren, Unfall melden |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Gebrauchsfähigkeit der Verbauplatten wird sichergestellt durch regelmäßige Prüfung (Zeitabstand festlegen) der befähigten Person Herr / Frau …………………………….. |
| FOLGEN BEI NICHTBEACHTUNG |