| Nr. |  | Betriebsanweisung Reinigungsarbeiten in Gebäuden |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Arbeitsverfahren |
| Diese Betriebsanweisung gilt für alle Arten von Reinigungsarbeiten im Bürobereich, |
| wie: Feucht wischen, Entleeren von Abfalleimern, Staub saugen, etc.. |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | Rutsch- und Stolpergefahr Besteigen von ungeeignetem Mobiliar (z. B. Rollsessel) Tragen und Heben von Lasten Hautschädigung durch Reinigungsmittel Alleinarbeitsplatz |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bei Alleinarbeitsplätzen Kontrolle sicherstellen (Notrufmöglichkeit etc.) Auf Beschäftigungsverbote für werdende und stillende Mütter achten (Lt. Mutterschutzgesetz verboten: Heben, Tragen und Bewegen von Lasten, häufiges Strecken und Beugen usw.) Stolpergefahr durch Hindernisse, Bodenunebenheiten, usw. Festes Schuhwerk tragen mit gut haftender Sohle Bereiche erhöhter Rutschgefahr (nach Feuchtwischen oder Bohnern) durch Tafeln kennzeichnen, Trocken nachwischen Nur geeignete Aufstiegshilfen verwenden ("Elefantenfuß", Zweistufenauftritt, genormte Leiter) Defekte Geräte nicht eigenmächtig reparieren Zur Brandvermeidung Ausleeren der Aschenbecher in Wasserkübel, auf keinen Fall in Papierkörbe Möglichst keine aggressiven Reinigungsmitteln verwenden. Sonst Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten; vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen Hautschutz: Wasserunlösliche Hautschutzmittel und / oder Unterziehhandschuhe verwenden Intakte chemikalienbeständige Handschuhe verwenden (allergenfrei), Tragezeiten beachten Vermeidung von Vergiften, Verätzen, Reizen, Sensibilisieren: Möglichst ungefährliche Reinigungsmittel verwenden Gefährliche Reinigungsmittel nur in kleinen verschließbaren Gebinden ausgeben Nur in Gebinden mit Gefahrenkennzeichnung lagern und verwenden Verschlüsse und Ausgießvorrichtungen auf leichte Bedienbarkeit und Spritzsicherheit prüfen Überdosierung durch Dosiervorrichtung, Farbkennzeichnung vermeiden |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | Bei Gefahr Arbeiten sofort einstellen. Störungen an Vorgesetzten melden. |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung; bei Herz- und Atemstillstand, Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: ... – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | Instandsetzung defekter Geräte nur durch beauftragte Personen bzw. Fachfirmen Sicherheitseinrichtungen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen Datum: Nächster Überprüfungstermin: Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden. |
| Folgen der Nichtbeachtung |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand .....) |