| Checkliste Arbeits- und Hilfsmittel beim Tauchen Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob Sie Arbeits- und Hilfsmittel beim Tauchen sicher einsetzen. Cartridge Hammer (Bolzenschußgerät), Hydraulic Hammer Drill / Drucklufthammer, Hydraulic Impact Wrench Schraubenschlüssel / Druckluft-, Hydraulikschrauber, Hydraulikpumpen (Versorgung mit Strom oder Verbrennungsmotor); Lifting Equipment (Liftingbag) / Hebesäcke; Magnetic Handle / Magnethalter, Pneumatic Chainsaw / Druckluft-Kettensäge |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Cartridge Hammer (Bolzenschußgerät) |
| Es werden nur Bolzensetzgeräte verwenden, die für den Unterwassereinsatz geeignet und zugelassen sind |  |  |  |
| Für einen sicheren Standplatz ist gesorgt. |  |  |  |
| Bei Misfire (Versager) wird der Hammer gesichert, so dass sich kein Schuß mehr lösen kann (mind. 15 Sek gegen das Objekt halten). |  |  |  |
| Das defekte Gerät wird zur Prüfung und Reparatur an die Mannschaft gegeben. |  |  |  |
| Hydraulic Hammer Drill / Drucklufthammer) |
| Es werden beim Einsatz von Drucklufthammern Fußschutz - Tauchersicherheitsstiefel (Stahlkappe, durchtrittssichere Sohle) getragen. |  |  |  |
| Schläuch und Anschlüsse werden vor dem Tauchgang geprüft |  |  |  |
| Es werden nur Beschäftigte eingesetzt, die an der arbeitsmedizinischen Pflichtvorsorge (Lärm) teilgenommen haben |  |  |  |
| Arbeiten in Zwangshaltung sind zeitliche begrenzt. |  |  |  |
| Hydraulic Impact Wrench Schraubenschlüssel / Druckluft-, Hydraulikschrauber |
| Die Rutschkupplung wird geprüft. |  |  |  |
| Es ist sichergestellt, dass in der Umgebung keine Teile eingezogen werden können. |  |  |  |
| Hydraulikpumpen (Versorgung mit Strom oder Verbrennungsmotor) |
| Die Vollzähligkeit und Funktion der Schutzabdeckungen wird überprüft. |  |  |  |
| Lifting Equipment (Liftingbag) / Hebesäcke |
| Beim Befüllen der Hebesäcke mit Luft hält sich der Taucher außerhalb der Gefahrenzone auf(Sog, Absturz, Auftrieb). |  |  |  |
| Der Auftrieb des zu bergenden Objektes für die Dimensionierung der Volumen der Hebesäcke und deren Positionierung ist. |  |  |  |
| Der Hebesack ist auf Beschädigung überprüft (Schäkel, Seile, Balon). |  |  |  |
| Magnetic Handle / Magnethalter |
| Der Taucher oder die Taucherin fixiert sich nicht an Magnethaltern. |  |  |  |
| Pneumatic Chainsaw / Druckluft-Kettensäge |
| Es können keine freihängenden Teile eingezogen werden. |  |  |  |
| Es ist ein sicherer Standplatz für den Taucher bereitgestellt / festgelegt. |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |