| Checkliste Leinen (Signalleine / Laufleine / Grundtau / Telefonleitung) Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob die Leinen (Signalleine / Laufleine / Grundtau / Telefonleitung) mängelfrei sind. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Grundtaue haben einen Durchmesser von 24–28 mm. |  |  |  |
| Signalleinen sind geflochten und schwimmfähig. |  |  |  |
| Signalleinen besitzen einen Durchmesser von 10 - 14 mm. |  |  |  |
| Signalleinen besitzen eine Zugkraft > 2000 N |  |  |  |
| Signalleinen besitzen eine Länge < 80 m |  |  |  |
| Laufleinen haben einen Durchmesser von mindestens 8 mm. |  |  |  |
| Laufleinen haben eine Seil-Höchstzugkraft von nicht weniger als 2000 N haben. |  |  |  |
| Laufleinen dürfen nicht länger als 40 m sein. |  |  |  |
| Taucher-Umbilical / Schlauch-Leine überschreitet die maximale Länge von 120 m nicht |  |  |  |
| Alle Leinen sind auf Fühlung zu halten |  |  |  |
| Leinen / Leitungen werden nicht über scharfe Kanten gezogen. |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |