| Checkliste Baustelle Einsatz von Naglern Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Naglern. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Es werden nur Nagler eingesetzt, deren Prüffristen nicht abgelaufen sind. |  |  |  |
| Bedienungsanleitung des Herstellers ist auf der Baustelle vorhanden. |  |  |  |
| Der auf dem Gerät vermerkte „max.“ Betriebsdruck wird nicht überschritten. |  |  |  |
| Vor dem Anschließen des Gerätes an eine Druckleitung wird das Magazin entleert. |  |  |  |
| Es werden nur die vom Hersteller für das jeweilige Gerät vorgeschriebenen Befestigungsmittel verarbeitet. |  |  |  |
| Bei druckluftbetriebenen Geräten werden nur Druckminderer mit Sicherheitsventil verwendet, um Drucküberschreitungen zu verhindern. |  |  |  |
| Bei druckluftbetriebenen Geräten wird das Wasser regelmäßig im Wasserabscheider entleert und es ist Öl im Vorratsbehälter zum Schmieren des Schlagkolbens vorhanden. |  |  |  |
| Es wird nur Druckluft – keinesfalls Sauerstoff – als Energiequelle benutzt. |  |  |  |
| Schnellkupplungen sind am Druckschlauch und die Tülle am Gerät montiert. |  |  |  |
| Bei druckluftbetriebenen Geräten wird Gehörschutz und – je nach Art der Arbeit und Arbeitsposition – auch Schutzbrille getragen. |  |  |  |
| Nach beendeter Arbeit wird das Gerät von Druckluftleitung bzw. bei elektrischem Gerät vom Netz getrennt und Magazin entleert. |  |  |  |
| Freischusssicherung oder der Sicherheitskontaktauslöser sind immer einwandfrei beweglich. |  |  |  |
| „Tacker-Geräte“ werden nicht mit gezogenem Abzugbügel transportiert. |  |  |  |
| Geräte werden so abgelegt, dass nicht durch Anstoßen oder Hängenbleiben die Freischusssicherung ausgelöst werden kann (Finger vom Abzugbügel nehmen). |  |  |  |
| Es werden nur Druckluftschläuche verwendet, die für den entsprechenden Betriebsdruck zugelassen sind. |  |  |  |
| Es wird darauf geachtet, dass die Druckluft frei von Schmutz ist. |  |  |  |
| Beim Füllen des Magazins wird das Gerät nicht auf Personen gerichtet. |  |  |  |
| Beim Nageln steht der Benutzer immer seitlich vom Gerät – Rückschlaggefahr! |  |  |  |
| Bei Störungen wird das Magazin des Gerätes entleert und erst dann der Fehler gesucht. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |