| Checkliste Druckluftflaschen Taucherarbeiten Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob beim Tauchen die Luftversorgung durch den mängelfreien und sicheren Einsatz der Druckluftflaschen und der Schlauchversorgung sichergestellt ist. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Luftberechnung zur Bestimmung des Volumenstroms und damit zur Dimensionierung des Luftmengenvorrats, für den Taucher oder die Taucherin und den Reservetaucher/die Reservetaucherin. |  |  |  |
| Die Luftmenge ist ausreichend - Luftmenge: 60 l/min für jedes Helmtauchgerät und 30 l/min für jedes Leichttauchgerät |  |  |  |
| Die Lieferleistung für die Luftmenge kann bis zu einer Dauer von 15 min auf 100 l/min für jedes Helmtauchgerät und 50 l/min für jedes Leichttauchgerät gesteigert werden. |  |  |  |
| Für alle unter Wasser eingesetzten Taucher oder Taucherinnen und die Reservetaucher/Taucherinnen sind getrennte Luftversorgungsanschlüsse vorhanden. |  |  |  |
| Für den Notfall ist die festgelegte Reserveluftmenge in Vorratsbehältern vorhanden. Der vom Taucher der der Taucherin mitgeführte Reserveluftvorrat darf nicht mit eingerechnet werden. |  |  |  |
| Das Prüfbuch für Wartung der Druckminderer und eventuell der Filter liegen am Einsatzort vor. |  |  |  |
| Die Anlage wird durch eine zur Prüfung befähigte Person aufgestellt, geprüft und betrieben. |  |  |  |
| Der Taucheinsatzleiter prüft die Anlage |  |  |  |
| Die Druckluftflaschen sind gegen Umfallen oder Abrollen gesichert und vor Sonneneinstrahlung geschützt. |  |  |  |
| Bei Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt und darunter sind Regeleinrichtungen und Schlauchkupplungen über Wasser gegen Vereisung geschützt. |  |  |  |
| Ersatz-Luftfilter für sind vorhanden. |  |  |  |
| Reserveflaschen |  |  |  |
| Reserveflaschen werden bereithalten |  |  |  |
| Gängigkeit und Dichtigkeit der Ventile der Reserveflaschen sind getestet. |  |  |  |
| Manometer und Druckminderer der Reserveflaschen sind vorhanden. |  |  |  |
| Der sicherere Sitz der Reserveflasche auf dem Tragesystem wurde überprüft. |  |  |  |
| Ventilschutzbügel der Reserveflasche ist angebracht. |  |  |  |
| Schlauchversorgung |  |  |  |
| Vor Beginn der Taucharbeiten werden die Schläuche auf Beschädigung und Verunreinigung geprüft. |  |  |  |
| Anschlußstücke und Kupplungen werden auf Beschädigung und Verunreinigung geprüft. |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |