| Checkliste Luftversorgung durch mängelfreien Kompressor Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob beim Tauchen die Luftversorgung durch eine mängelfreie Ausrüstung des Kompressors sichergestellt ist. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Luftberechnung zur Bestimmung des Luftvorrates für den Taucher oder die Taucherin und den Reservetaucher/die Reservetaucherin ist durchgeführt. |  |  |  |
| Die Luftmenge ist ausreichend - Luftmenge: 60 l/min für jedes Helmtauchgerät und 30 l/min für jedes Leichttauchgerät |  |  |  |
| Die Lieferleistung für die Luftmenge kann bis zu einer Dauer von 15 min auf 100 l/min für jedes Helmtauchgerät und 50 l/min für jedes Leichttauchgerät gesteigert werden. |  |  |  |
| Bei der Versorgung über einen Verdichter ist zum Ausgleich von Druckschwankungen ein Druckbehälter nachgeschaltet. |  |  |  |
| Für den Notfall ist die festgelegte Reserveluftmenge in Vorratsbehältern vorhanden. Der vom Taucher oder der Taucherin mitgeführte Reserveluftvorrat darf nicht in Rechnung gestellt werden. |  |  |  |
| Für alle unter Wasser eingesetzten Taucher und Taucherinnen sowie die Reservetauche und -taucherinnen sind getrennte Luftversorgungsanschlüsse vorhanden. |  |  |  |
| Betriebshandbuch, CE-Zeichen, Konformitätsbescheinigung, Prüfbuch für Wartung des Kompressors und der Filter liegen am Einsatzort vor. |  |  |  |
| Bei Kraftstoffbetrieb der Stromversorgung ist eine ausreichende Menge Kraftstoff vorhanden. Darauf achten, dass keine Schadstoffe angesaugt werden (Kraftstoffdämpfe, Abgas, kontaminierte Luft) |  |  |  |
| Die Anlage wird durch eine zur Prüfung befähigte Person aufgestellt, geprüft und betrieben. |  |  |  |
| Der Taucheinsatzleiter prüft die Anlage |  |  |  |
| Verdichter sind so aufgestellt, dass keine schädlichen Gase angesaugt werden können. |  |  |  |
| Bei Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt und darunter sind Regeleinrichtungen und Schlauchkupplungen über Wasser gegen Vereisung geschützt. |  |  |  |
| Ersatz-Luftfilter für sind vorhanden. |  |  |  |
| Reserveflaschen werden bereithalten |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |