| Checkliste Einsatz von Anlegeaufzügen Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Anlegeaufzügen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Die Betriebs- und Montageanleitung des Bauaufzuges ist auf der Baustelle vorhanden. |  |  |  |
| Der Aufzug ist standsicher aufgestellt. Fahrwerk durch Herausdrehen der Spindeln entlasten und Grundrahmen horizontal ausrichten. Anlegeaufzüge ohne Fahrwerk am Aufstellplatz unverschiebbar festlegen. |  |  |  |
| Flach geneigte Fahrbahnen sind gemäß Betriebsanleitung unterstützt. |  |  |  |
| Zulässige Höchstlast gemäß Belastungsanzeige wird eingehalten. |  |  |  |
| Elektrisch betriebenen Anlegeaufzug nur über einen Anschlusspunkt mit Schutzmaßnahme anschließen, z. B. Baustromverteiler mit RCD-Schutzeinrichtung. |  |  |  |
| Schlaffseilbildung vermeiden. |  |  |  |
| Das Befördern von Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel sowie die Benutzung der Fahrbahn als "Leiter" sind verboten. |  |  |  |
| An oberen Abnahmestellen auf Flachdächern sind Absturzsicherungen vorhanden. |  |  |  |
| Wird die Fahrbahn bis auf das Dach geführt, ist die vorhandene Dachfangwand nur für die Durchfahrt des Lastaufnahmemittels unterbrochen. Besser ist es allerdings, die Fahrbahn des Aufzuges über die nicht unterbrochene Dachfangwand hinwegzuführen. |  |  |  |
| Die untere Ladestelle ist abgesperrt (ausgenommen: Zugang). |  |  |  |
| Erforderliche Prüfungen von Bauaufzügen - Anstellaufzügen, Anlegeaufzügen - nach jeder Montage durch die hierzu beauftragte und zur Prüfung befähigte Person |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |