| Checkliste Einsatz von Anlegeleitern Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Benutzung von Anlegeleitern bei zeitweiligen Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. In der konkreten Anwendung sind ggf. weitere Aspekte zu beachten. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Bevor eine Anlegeleiter benutzt wird, ist geprüft, ob der Leitereinsatz erforderlich oder der eines sichereren Arbeitsmittels (z. B. Gerüst, Hubsteiger) möglich und angemessen ist. Insbesondere dürfen der Standplatz auf der Leiter nicht höher als 5,00 m über der Aufstellfläche liegen und bei einem Standplatz von mehr als 2,00 m Höhe die von der Leiter auszuführenden Arbeiten nicht mehr als 2 Stunden umfassen, das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials 10 kg nicht überschreiten und die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegenständen nicht mehr als 1,00 m² betragen. |  |  |  |
| Die Anlegeleiter ist geeignet, die Länge passend für den zu überwindenden Höhenunterschied. Bei Nutzung als Verkehrsweg (hier Höhenunterschied max. 5 m) ragt sie 1 m oder etwas mehr über die Überstiegskante, sofern ein sicheres Festhalten nicht anderweitig möglich ist. |  |  |  |
| Vor der Benutzung erfolgt eine Sichtkontrolle auf Mängel, Vollständigkeit und Funktion (z. B. sind Holme und Sprossen nicht angebrochenen, Metall-Leitern nicht verbogenen oder angeknickt, Leiterfüße vollständig vorhanden). |  |  |  |
| Betriebsanleitung vorhanden (z. B. Piktogramm) |  |  |  |
| Kennzeichnung vorhanden (z. B. Inventar-Nr.) |  |  |  |
| Nachweis der letzten Prüfung (z. B. Prüfplakette) |  |  |  |
| Die Aufstellfläche ermöglicht die standsichere Aufstellung der Anlegeleiter (z. B. ausreichend tragfähig, unbeweglich). |  |  |  |
| Die Anlegeleiter ist im passenden Anstellwinkel aufgestellt und gegen Abrutschen des Leiterkopfes und -fußes gesichert. |  |  |  |
| Beim Nutzen der Anlegeleiter entsteht keine zusätzliche Absturzgefährdung. |  |  |  |
| Das Mitführen einer Last/eines Arbeitsmittels darf ein sicheres Festhalten an der Leiter nicht verhindern. |  |  |  |
| Anlegeleitern im Verkehrsbereich sind z. B. durch Absperrungen zu sichern. |  |  |  |
| Während der Benutzung sind die Leiterteile bei Vielzweck-, Mehrzweck- oder Universalleitern unbeweglich miteinander verbunden (Einrastvorrichtungen überprüfen). |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |