| Checkliste Einsatz von Auffangnetzen (Schutznetzen) Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Auffangnetzen (Schutznetzen). Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Schutznetze nur an tragfähigen Bauteilen befestigen |  |  |  |
| Aufhängeseile sicher mit Netz verknoten |  |  |  |
| Die Verformung des Schutznetzes infolge Belastung ist berücksichtigt, um ein Aufschlagen auf dem Boden oder Gegenständen zu vermeiden. |  |  |  |
| Die maximalen Fallhöhen ins Netz (6 m, nur 3 m im 2 m breiten Randbereich) sind nicht überschritten. |  |  |  |
| Der Abstand der Aufhängepunkte überschreitet nicht 2,50 m. |  |  |  |
| Der Abstand der Aufhängepunkte ist so gewählt, dass die größte Netzauslenkung kleiner als 30 cm ist. |  |  |  |
| Gestoßene Netze sicher koppeln. |  |  |  |
| Für das Schutznetz ist eine Gebrauchsanleitung auf der Baustelle vorhanden. |  |  |  |
| Dokumentation von Prüfung und Freigabe? (z. B. durch Prüfprotokoll oder Kennzeichnung) |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |